ACCESIBILIDAD URBANISTICA

### INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD URBANISTICA

### I.U1.1 - I.U1.2 - I.U1.3 - I.U1.4 - I.U1.5 - I.U1.6 - I.U1.7

- Análisis del espacio público, vía pública o tramo de la misma

- Análisis de los aparcamientos

- Análisis de los servicios higiénicos

- Análisis del mobiliario urbano

- Análisis de los elementos de señalización y comunicación

- Soluciones alternativas

### LISTADOS DE COMPROBACION

| - Itinerarios peatonales - Itinerarios mixtos (peatonal y de vehículos) - Vados de pasos de peatones - Vados para vehículos - Pasos de peatones - Escaleras - Rampas - Ascensores - Aparcamientos - Servicios higiénicos - Mobiliario urbano - Obras en la vía pública | L.U1 L.U2 L.U3 L.U4 L.U5 L.U6 L.U7 L.U8 L.U9 L.U10 L.U11 L.U12 | 1-2-3 1-2-3 1 1 1 1-2-3 1-2-3 1-2 1-2 1-2-3 1-2-3-4-5-6-7-8-9 1 |
| --- | --- | --- |

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD URBANISTICA |  | I.U1.1 |
| --- | --- | --- |

(	Análisis del espacio público, vía pública o tramo de la misma

1.	Cumplimentar la opción que corresponda:

a)	Itinerario peatonal

Cumplimentar los Listados		L.U1.1 - L.U1.2 - L.U1.3

¿El itinerario peatonal cumple los requerimientos de accesibilidad?

Sí  		No

Si el itinerario peatonal analizado es accesible y existen otros alternativos no accesibles ¿éste se señaliza permanentemente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, de forma que sea fácilmente visible?

Sí  		No

En caso de que el itinerario analizado no cumpla los requisitos de accesibilidad, ¿existe un itinerario alternativo accesible?

Sí  		No

b)	Itinerario mixto (de peatones y vehículos)

Cumplimentar los Listados		L.U2.1 - L.U2.2 - L.U2.3

¿El itinerario mixto cumple los requerimientos de accesibilidad?

Sí  		No

Si el itinerario mixto de peatones y vehículos analizado es accesible y existen otros alternativos no accesibles ¿éste se señaliza permanentemente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, de forma que sea fácilmente visible?

Sí  		No

En caso de que el itinerario analizado no cumpla los requisitos de accesibilidad, ¿existe un itinerario alternativo accesible?

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD URBANISTICA |  | I.U1.1 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD URBANISTICA |  | I.U1.2 |
| --- | --- | --- |

c)	Espacio de uso público (parque, plaza, etc..)

¿Dispone de un itinerario accesible que permite un recorrido por el interior del mismo?

Cumplimentar los Listados		L.U1.1 - L.U1.2 - L.U1.3

Sí  		No

¿Dicho itinerario permite el acceso a los elementos de mobiliario y equipamiento urbano?

Cumplimentar el Listado		L.U11.1

Sí  		No

2.	Los elementos de urbanización del itinerario o espacio público ¿son accesibles?

Cumplimentar los Listados		L.U3.1 - L.U4.1 - L.U5.1

- Vados peatonales			Sí  		No

- Vados para vehículos		Sí  		No

- Pasos de peatones			Sí  		No

3.	Comunicación vertical entre espacios de uso público

¿se realiza mediante escaleras accesibles?

Cumplimentar los Listados		L.U6.1 - L.U6.2 - L.U6.3

Sí  		No

¿se realiza mediante rampas accesibles?

Cumplimentar los Listados		L.U7.1 - L.U7.2 - L.U7.3

Sí  		No

¿se realiza mediante ascensores accesibles?

Cumplimentar los Listados		L.U8.1 - L.U8.2

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD URBANISTICA |  | I.U1.2 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD URBANISTICA |  | I.U1.3 |
| --- | --- | --- |

¿La comunicación vertical se garantiza como mínimo mediante rampa o ascensor accesibles?

Sí  		No

4.	En caso de obras en el espacio o vía pública analizado ¿se cumplen los requerimientos de accesibilidad?

Cumplimentar el Listado		L.U12.1

Sí  		No

(	Análisis de los aparcamientos

5.	 Cumplimentar la opción que corresponda:

a)	Aparcamiento en la vía pública

¿Las plazas reservadas para personas con movilidad reducida son accesibles?

Cumplimentar los Listados		L.U9.1 - L.U9.2

Sí  		No

¿La reserva de la plaza se asigna a un usuario concreto?

Sí  		No

¿Estas plazas se encuentran en lugares estratégicos en los centros urbanos?

Sí  		No

Indicar su situación en relación a los centros públicos más próximos.

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD URBANISTICA |  | I.U1.3 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD URBANISTICA |  | I.U1.4 |
| --- | --- | --- |

b)	Garaje y aparcamiento público (que no sirva a un edificio de uso público)

Número de plazas de aparcamiento __________

Número de plazas reservadas a personas con movilidad reducida	__________

¿Se cumple la proporción de 1 plaza reservada para PMRs por cada 50 o fracción?

Sí  		No

Las plazas reservadas para personas con movilidad reducida ¿son accesibles?

Cumplimentar los Listados		L.U9.1 - L.U9.2

Sí  		No

¿Estas plazas se encuentran cerca de los accesos para viandantes?

Sí  		No

¿La reserva de la plaza se realiza para un usuario concreto?

Sí  		No

¿La zona de estacionamiento tiene un itinerario de peatones accesible que comunica las plazas reservadas con la vía pública?

Cumplimentar los Listados		L.U1.1 - L.U1.2 - L.U1.3

Sí  		No

¿Estas plazas se encuentran en lugares estratégicos en los centros urbanos?

Sí  		No

Indicar su situación en relación a los centros públicos más próximos.

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD URBANISTICA |  | I.U1.4 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD URBANISTICA |  | I.U1.5 |
| --- | --- | --- |

(	Análisis de los servicios higiénicos

6.	Cumplimentar las cuestiones siguientes:

En el servicio higiénico analizado ¿cuántos servicios existen por sexo? __________

¿Dispone como mínimo de un servicio accesible por sexo?

Cumplimentar los Listados		L.U10.1 - L.U10.2 - L.U10.3

Sí  		No  		¿Cuántos? ______

¿Se puede acceder a los servicios higiénicos mediante un itinerario peatonal accesible?

Cumplimentar los Listados		L.U1.1 - L.U1.2 - L.U1.3

Sí  		No

(	Análisis del mobiliario urbano

7.	Cumplimentar las cuestiones siguientes:

En el espacio público analizado ¿existe como mínimo un elemento del mobiliario urbano para cada uso diferenciado?

Sí  		No

¿El itinerario de aproximación a estos elementos de mobiliario es accesible?

Cumplimentar los Listados		L.U11.1 - L.U11.2 - L.U11.3

Sí  		No

Los elementos de mobiliario urbano ¿son accesibles?

Cumplimentar los Listados		L.U11.4 - L.U11.5 - L.U11.6 -	L.U11.7 - L.U11.8

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD URBANISTICA |  | I.U1.5 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD URBANISTICA |  | I.U1.6 |
| --- | --- | --- |

Especificar para cada elemento la dotación total y la accesible:

| elemento | Nº total | Nº accesible |
| --- | --- | --- |
| - banco - teléfono - fuente para beber - papelera - - - - - |  |  |

Los elementos de mobiliario urbano accesibles que por su uso o destino precisen señalización ¿disponen de la misma mediante el SIA, de manera que resulte fácilmente visible?

Cumplimentar el Listado		L.U11.9

Sí  		No

(	Análisis de los elementos de señalización y comunicación

8.	Cumplimentar las cuestiones siguientes:

En el espacio público analizado, ¿el sistema escrito o pictográfico mediante rótulos y señales permite su identificación en condiciones de accesibilidad?

Cumplimentar el Listado		L.C1.1

Sí  		No

En el espacio público analizado, ¿los elementos de señalización cumplen los requerimientos de accesibilidad en la comunicación?

Cumplimentar los Listados		L.C2.1 - L.C2.2

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD URBANISTICA |  | I.U1.6 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD URBANISTICA |  | I.U1.7 |
| --- | --- | --- |

(	Soluciones alternativas

9.	Caso de costes desproporcionados

¿El coste de ejecución del itinerario peatonal como accesible es superior en más de un 50% al coste como no accesible?

Sí  		No

En caso afirmativo, ¿el itinerario peatonal es sustituido por un itinerario mixto accesible?

Sí  		No

En este caso, en los puntos de conexión entre ambos itinerarios ¿se puede estacionar un vehículo en el espacio equivalente al de una plaza de estacionamiento accesible?

Sí  		No

10.	Caso de cascos urbanos de valor histórico-artístico

¿La previsión de itinerarios accesibles adopta soluciones alternativas?

Sí  		No

Descríbanse en el reverso de esta ficha las características específicas de la intervención.

¿El proyecto ha sido aprobado por el organismo competente en la materia?

Sí  		No

11.	Caso de lugares naturales protegidos

¿La previsión de itinerarios accesibles adopta soluciones alternativas?

Sí  		No

Descríbanse en el reverso de esta ficha las características específicas de la intervención.

¿El proyecto ha sido aprobado por el organismo competente en la materia?

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD URBANISTICA |  | I.U1.7 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

INDIQUESE LA RELACION DE LISTADOS DE COMPROBACION QUE SE ADJUNTAN A ESTE INFORME

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ITINERARIOS PEATONALES (Hoja 1) |  | L.U1.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del itinerario |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: | Acera: par / impar |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Itinerarios peatonales | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Banda libre peatonal | Anchura libre mínima (m.) |  |  |  |  |  | 1,50 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Altura libre mínima (m.) |  |  |  |  |  | 2,10 m. |
|  | En los cambios de dirección, ¿puede inscribirse un círculo de 1,50 m. de diámetro? |  |  |  |  |  | 1,50 m. |

| Pendiente | Longitud del tramo analizado (m.) |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Cuál es la pendiente longitudinal máxima del tramo? (%) |  |  |  |  |  | 6 % |
|  | - Tramo inferior a 3 m. de largo |  |  |  |  |  | 10-12% máx. |
|  | - Tramo entre 3 y 10 m. de largo |  |  |  |  |  | 8-10% máx. |
|  | - Tramo superior a 10 m. de largo |  |  |  |  |  | 6-8% máx. |
|  | ¿Cuál es la pendiente transversal máxima? (%) |  |  |  |  |  | 2% máx. |

| Rejas y registros | ¿Existen rejas en el itinerario? ¿Cuántas? |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Existen registros en el itinerario? ¿Cuántos? |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿Están enrasados con el pavimento circundante? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En las rejas, ¿cuál es la abertura de sus huecos? (cm.) |  |  |  |  |  | 2 cm. máx. |

| LISTADO DE ITINERARIOS PEATONALES (Hoja 1) |  | L.U1.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ITINERARIOS PEATONALES (Hoja 2) |  | L.U1.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del itinerario |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: | Acera: par / impar |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Itinerarios peatonales | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Rejas y registros | ¿La disposición del enrejado es perpendicular al sentido de la marcha? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caso de existir árboles en el itinerario, ¿están los alcorques protegidos? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | - Están cubiertos con rejas |  |  |  |  |  | - |
|  | - Están cubiertos con otros elementos |  |  |  |  |  | - |
|  | Las rejas u otros elementos que cubren los alcorques, ¿están enrasadas con el resto del pavimento circundante? |  |  |  |  |  | Sí |

| Pavimento | ¿El pavimento es duro? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿El pavimento es antideslizante en seco? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿El pavimento es antideslizante en mojado? |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿Presenta relieves diferentes a los propios del grabado de las piezas? |  |  |  |  |  | No |
|  | En las esquinas, ¿varía su textura? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En las esquinas, ¿varía su color? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En las paradas de autobús, ¿varía su textura? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En las paradas de autobús, ¿varía su color? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En las zonas donde se ubica el mobiliario urbano o posibles obstáculos, ¿varía su textura? |  |  |  |  |  | Sí |

| LISTADO DE ITINERARIOS PEATONALES (Hoja 2) |  | L.U1.2 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ITINERARIOS PEATONALES (Hoja 3) |  | L.U1.3 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del itinerario |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: | Acera: par / impar |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Itinerarios peatonales | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Pavimento | En las zonas donde se ubica el mobiliario urbano o posibles obstáculos, ¿varía su color? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En los pasos de peatones, ¿varía su textura? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En los pasos de peatones, ¿varía su color? |  |  |  |  |  | - |
|  | En parques y jardines, caso de pavimento de tierras compactadas, ¿cuál es el porcentaje del Próctor modificado? (%) |  |  |  |  |  | 90 % |

| Obstáculos | ¿El itinerario incluye alguna escalera o escalón? |  |  |  |  |  | No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Mobiliario | ¿El mobiliario urbano del itinerario tiene un diseño accesible? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (( L.U11) | ¿La ubicación del mobiliario urbano permite su uso en condiciones de accesibilidad? |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿Cuál es el número de bancos? |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿Cuál es el número de teléfonos públicos? |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿Cuál es el número de papeleras? |  |  |  |  |  | - |

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: U.7 - U.8 - U.17 - U.18 - U.19 - U.20 - U.37 |
| LISTADO DE ITINERARIOS PEATONALES (Hoja 3) |  | L.U1.3 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ITINERARIOS MIXTOS (Hoja 1) |  | L.U2.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del itinerario |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: | Acera: par / impar |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Itinerarios mixtos (peatonal y vehículos) | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dimensión del itinerario | Anchura libre mínima (m.) |  |  |  |  |  | 4,00 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Altura libre mínima (m.) |  |  |  |  |  | 3,00 m. |
|  | En los cambios de dirección, ¿cuál es el radio de giro mínimo para vehículos, respecto al eje del itinerario? (m.) |  |  |  |  |  | 6,50 m. |

| Pendientes | Longitud del tramo analizado (m.) |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Cuál es la pendiente longitudinal máxima del tramo? (%) |  |  |  |  |  | 6 % |
|  | - Tramo inferior a 3 m. de largo |  |  |  |  |  | 10-12% máx. |
|  | - Tramo entre 3 y 10 m. de largo |  |  |  |  |  | 8-10% máx. |
|  | - Tramo superior a 10 m. de largo |  |  |  |  |  | 6-8% máx. |
|  | ¿Cuál es la pendiente transversal máxima? (%) |  |  |  |  |  | 2% máx. |

| Rejas y registros | ¿Existen rejas en el itinerario? ¿Cuántas? |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Existen registros en el itinerario? ¿Cuántos? |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿Están enrasados con el pavimento circundante? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En las rejas, ¿cuál es la abertura de sus huecos? (cm.) |  |  |  |  |  | 3 cm. máx. |

| LISTADO DE ITINERARIOS MIXTOS (Hoja 1) |  | L.U2.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ITINERARIOS MIXTOS (Hoja 2) |  | L.U2.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del itinerario |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: | Acera: par / impar |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Itinerarios mixtos (peatonal y vehículos) | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Rejas y registros | ¿La disposición del enrejado es perpendicular al sentido de la marcha? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caso de existir árboles en el itinerario, ¿están los alcorques protegidos? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | - Están cubiertos con rejas |  |  |  |  |  | - |
|  | - Están cubiertos con otros elementos |  |  |  |  |  | - |
|  | Las rejas u otros elementos que cubren los alcorques, ¿están enrasadas con el resto del pavimento circundante? |  |  |  |  |  | Sí |

| Pavimento | ¿El pavimento es duro? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿El pavimento es antideslizante en seco? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿El pavimento es antideslizante en mojado? |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿Presenta relieves diferentes a los propios del grabado de las piezas? |  |  |  |  |  | No |
|  | En las esquinas, ¿varía su textura? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En las esquinas, ¿varía su color? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En las paradas de autobús, ¿varía su textura? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En las paradas de autobús, ¿varía su color? |  |  |  |  |  | Sí |

| LISTADO DE ITINERARIOS MIXTOS (Hoja 2) |  | L.U2.2 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ITINERARIOS MIXTOS (Hoja 3) |  | L.U2.3 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del itinerario |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: | Acera: par / impar |
| Identficación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Itinerarios mixtos (peatonal y vehículos) | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Pavimento | En las zonas donde se ubica el mobiliario urbano o posibles obstáculos, ¿varía su textura? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En las zonas donde se ubica el mobiliario urbano o posibles obstáculos, ¿varía su color? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En los pasos de peatones, ¿varía su textura? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En los pasos de peatones, ¿varía su color? |  |  |  |  |  | Sí |

| Obstáculos | ¿El itinerario incluye alguna escalera o escalón? |  |  |  |  |  | No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Mobiliario (( L.U11) | ¿El mobiliario urbano del itinerario tiene un diseño accesible? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿La ubicación del mobiliario urbano permite su uso en condiciones de accesibilidad? |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿Cuál es el número de bancos? |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿Cuál es el número de teléfonos públicos? |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿Cuál es el número de papeleras? |  |  |  |  |  | - |

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: U.7 - U.8 - U.21 - U.22 - U.37 |
| LISTADO DE ITINERARIOS MIXTOS (Hoja 3) |  | L.U2.3 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE VADOS DE PASOS DE PEATONES |  | L.U3.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del vado |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: |
| Acera: par / impar | Nº del inmueble más próximo: |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº de tramo: |

| Vados de pasos de peatones | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Anchura | Anchura libre mínima (m.) |  |  |  |  |  | 1,80 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Bordillo | Altura del bordillo del vado respecto a la calzada (cm.) |  |  |  |  |  | 2 cm. máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Los cantos, en la zona del vado, ¿están redondeados o achaflanados a 45º? |  |  |  |  |  | Sí |

| Pendientes vado | Pendiente longitudinal (%) |  |  |  |  |  | 8 % máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pendiente transversal (%) |  |  |  |  |  | 2 % máx. |

| Pavimento | ¿El vado está señalizado mediante pavimento de textura diferenciada? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿El vado está señalizado mediante pavimento de color diferenciado? |  |  |  |  |  | - |

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: U.23 - U.24 |
| LISTADO DE VADOS DE PASOS DE PEATONES |  | L.U3.1 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE VADOS PARA VEHICULOS |  | L.U4.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del vado |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: |
| Acera: par / impar | Nº del inmueble más próximo: |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº de tramo: |

| Vados para vehículos | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Afectación al itinerario peatonal | Pendiente longitudinal en la zona afectada del itinerario peatonal (%) |  |  |  |  |  | 8 % máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pendiente transversal en la zona afectada del itinerario peatonal (%) |  |  |  |  |  | 2 % máx. |

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: U.23 - U.24 |
| LISTADO DE VADOS PARA VEHICULOS |  | L.U4.1 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE PASO DE PEATONES |  | L.U5.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del paso de peatones |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: |
| Acera: par / impar | Nº del inmueble más próximo: |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº de tramo: |

| Pasos de peatones | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Vado peatonal | ¿El paso de peatones cuenta en cada extremo con vado peatonal? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (( L.U3) | En caso afirmativo, ¿el diseño y la conservación del vado garantizan la accesibilidad? |  |  |  |  |  | - |

| Isleta | > En pasos de peatones con isleta intermedia: |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anchura de la isleta (m.) |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿La anchura de la isleta coincide con la del paso de peatones? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Longitud de la isleta (m.) |  |  |  |  |  | 1,50 m. mín. |
|  | Si la longitud de la isleta es inferior a 4 m., ¿el pavimento de la misma está nivelado con el de la calzada? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿El pavimento de la isleta es diferenciado respecto al de la calzada? |  |  |  |  |  | Sí |

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: U.23 - U.24 - U.25 - U.26 |
| LISTADO DE PASO DE PEATONES |  | L.U5.1 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ESCALERAS (Hoja 1) |  | L.U6.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación de la escalera |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: |
| Acera: par / impar | Nº del inmueble más próximo: |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº de tramo: |

| Escaleras exteriores | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dimensiones | Anchura útil de paso (m.) |  |  |  |  |  | 1,20 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Peldaños | Número total de peldaños de la escalera |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | > En escaleras de proyección recta: |  |  | - |
|  | - Medida de la huella (cm.) |  |  |  |  |  | 30 cm. mín. |
|  | - Medida de la tabica (cm.) |  |  |  |  |  | 16 cm. máx. |
|  | > En escaleras de proyección curva: |  |  | - |
|  | - Medida de la huella (tomada a 40 cm. de la cara interior) (cm.) |  |  |  |  |  | 30 cm. mín. |
|  | - Medida de la tabica (cm.) |  |  |  |  |  | 16 cm. máx. |
|  | ¿Los peldaños presentan bocel? |  |  |  |  |  | No |

| Rellanos | Número de escalones seguidos sin rellano intermedio |  |  |  |  |  | 12 máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Longitud (en la dirección de circulación) de los rellanos intermedios (m.) |  |  |  |  |  | 1,20 m. mín. |

| Pavimento | ¿El inicio y el final de la escalera está señalizado con pavimento diferenciado del resto? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Los escalones se acaban superficialmente con material antideslizante? |  |  |  |  |  | Sí |

| LISTADO DE ESCALERAS (Hoja 1) |  | L.U6.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ESCALERAS (Hoja 2) |  | L.U6.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación de la escalera |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: |
| Acera: par / impar | Nº del inmueble más próximo: |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº de tramo: |

| Escaleras exteriores | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Barandillas y pasamanos | ¿La escalera dispone de barandillas en ambos sentidos de circulación? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Las barandillas cuentan con pasamanos a ambos lados de la escalera? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Los pasamanos están situados a doble altura? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | - Altura del pasamanos superior (m.) |  |  |  |  |  | 0,90-0,95 m. |
|  | - Altura del pasamanos inferior (m.) |  |  |  |  |  | 0,70-0,75 m. |
|  | ¿Los pasamanos son continuos entre tramo y tramo de escalera? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Los pasamanos tienen un diseño anatómico? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Diámetro de la sección del pasamanos (cm.) |  |  |  |  |  | 3 - 5 cm. |
|  | Separación respecto del paramento vertical (cm.) |  |  |  |  |  | 5 cm. mín. |
|  | ¿El punto de inflexión del pasamanos coincide con el inicio del tramo de la escalera? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Los pasamanos se prolongan al principio y al final de la escalera?, ¿En que longitud? (m.) |  |  |  |  |  | Sí 0,30 m. mín. |

| Iluminación | ¿Cuál es el nivel de iluminación de la escalera durante la noche? (lux) |  |  |  |  |  | 10 lux mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| LISTADO DE ESCALERAS (Hoja 2) |  | L.U6.2 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ESCALERAS (Hoja 3) |  | L.U6.3 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación de la escalera |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: |
| Acera: par / impar | Nº del inmueble más próximo: |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº de tramo: |

| Escaleras exteriores | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Elementos de protección | Los espacios existentes bajo las escaleras, ¿están protegidos y delimitados a fin de evitar percances a personas con visión parcial o ceguera? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: U.27 - U.28 |
| LISTADO DE ESCALERAS (Hoja 3) |  | L.U6.3 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE RAMPAS (Hoja 1) |  | L.U7.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación de la rampa |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: |
| Acera: par / impar | Nº del inmueble más próximo: |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº de tramo: |

| Rampas exteriores | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dimensiones | Longitud total de la rampa (m.) |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Número de tramos de la rampa |  |  |  |  |  | - |
|  | Longitud de cada tramo en rampa (m.) |  |  |  |  |  | 10 m. máx. |
|  | Anchura útil de paso (m.) |  |  |  |  |  | 1,50 m. |

| Pendientes | Pendiente longitudinal (%) |  |  |  |  |  | 6 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Tramo inferior a 3 m. de largo |  |  |  |  |  | 10-12 % máx. |
|  | - Tramo entre 3 y 10 m. de largo |  |  |  |  |  | 8-10 % máx. |
|  | - Tramo superior a 10 m. de largo |  |  |  |  |  | 6-8 % máx. |
|  | Pendiente transversal (%) |  |  |  |  |  | 2 % máx. |

| Pavimento | ¿El pavimento de la rampa es duro? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿El pavimento de la rampa es antideslizante? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Presenta relieves diferentes a los propios del grabado de las piezas? |  |  |  |  |  | No |
|  | ¿El inicio y final de la rampa está señalizado con pavimento diferenciado del resto? |  |  |  |  |  | Sí |

| LISTADO DE RAMPAS (Hoja 1) |  | L.U7.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE RAMPAS (Hoja 2) |  | L.U7.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación de la rampa |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: |
| Acera: par / impar | Nº del inmueble más próximo: |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº de tramo: |

| Rampas exteriores | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Rellanos | Número de rellanos horizontales intermedios |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Longitud de cada rellano intermedio en la dirección de circulación (m.) |  |  |  |  |  | 1,50 m. mín. |
|  | Longitud del rellano al inicio de la rampa (m.) |  |  |  |  |  | 1,50 m. mín |
|  | Longitud del rellano al final de la rampa (m.) |  |  |  |  |  | 1,50 m. mín |

| Barandillas y pasamanos | ¿La rampa dispone de barandillas a ambos lados? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Las barandillas cuentan con pasamanos a ambos lados de la escalera? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Los pasamanos están situados a doble altura? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | - Altura del pasamanos superior (m.) |  |  |  |  |  | 0,90-0,95 m. |
|  | - Altura del pasamanos inferior (m.) |  |  |  |  |  | 0,70-0,75 m. |
|  | ¿Los pasamanos tienen un diseño anatómico? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Diámetro de la sección del pasamanos (cm.) |  |  |  |  |  | 3 - 5 cm. |
|  | Separación respecto del paramento vertical (cm.) |  |  |  |  |  | 5 cm. mín. |

| LISTADO DE RAMPAS (Hoja 2) |  | L.U7.2 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE RAMPAS (Hoja 3) |  | L.U7.3 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación de la rampa |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: |
| Acera: par / impar | Nº del inmueble más próximo: |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº de tramo: |

| Rampas exteriores | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Protecciones | Desnivel entre la rampa y la zona adyacente (m.) |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si el desnivel es superior a 0,20 m., ¿la rampa tiene protecciones laterales mediante zócalo longitudinal? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En caso afirmativo, ¿cuál es la altura del zócalo por encima del pavimento de la rampa? (cm.) |  |  |  |  |  | 10 cm. |

| Iluminación | ¿Cuál es el nivel de iluminación de la rampa durante la noche? (lux) |  |  |  |  |  | 10 lux mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: U.29 – U.30 |
| LISTADO DE RAMPAS (Hoja 3) |  | L.U7.3 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ASCENSORES (Hoja 1) |  | L.U8.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del ascensor |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: |
| Instalación a la que da servicio: |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº de tramo: |

| Ascensores | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dimensiones de la cabina | Fondo de la cabina (m.) |  |  |  |  |  | 1,40 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anchura de la cabina (m.) |  |  |  |  |  | 1,10 m. mín. |

| Rellanos de acceso | En el espacio situado delante de la puerta del ascensor, ¿se puede inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Puertas | ¿Las puertas de la cabina y del recinto son automáticas? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anchura de paso (m.) |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |

| Identificación de cada planta | Al lado de la puerta del ascensor y en cada planta, ¿existe un número en altorrelieve que identifique la misma? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiones del número (cm.) |  |  |  |  |  | 10 x 10 cm. mín. |
|  | Altura máxima desde el suelo (m.) |  |  |  |  |  | 1,40 m.máx. |

| Botonera del rellano | Altura máxima de los botones respecto al suelo (m.) |  |  |  |  |  | 1,40 m.máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Tiene la numeración en Braille? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Tiene la numeración en altorrelieve? |  |  |  |  |  | Sí |

| LISTADO DE ASCENSORES (Hoja 1) |  | L.U8.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ASCENSORES (Hoja 2) |  | L.U8.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del ascensor |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: |
| Instalación a la que da servicio: |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº de tramo: |

| Ascensores | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Botonera de la cabina | Altura máxima de la botonera respecto al suelo (m.) |  |  |  |  |  | 1,40 m. máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Tiene la numeración en Braille? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Tiene la numeración en altorrelieve? |  |  |  |  |  | Sí |

| Pasamanos | ¿La cabina del ascensor dispone de pasamanos? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Altura del pasamanos (m.) |  |  |  |  |  | 0,90-0,95 m. |
|  | ¿El pasamanos tienen un diseño anatómico? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Diámetro de la sección del pasamanos (cm.) |  |  |  |  |  | 3 - 5 cm. |
|  | Separación respecto del paramento vertical (cm.) |  |  |  |  |  | 4 cm. mín. |

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: U.31 – U.32 |
| LISTADO DE ASCENSORES (Hoja 2) |  | L.U8.2 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE APARCAMIENTOS (Hoja 1) |  | L.U9.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación de la plaza de aparcamiento |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: |
| Acera: par / impar | Nº del inmueble más próximo: |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº de tramo: |

| Aparcamientos | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Estacionamiento en línea | Dimensiones de la plaza accesible (m.) |  |  |  |  |  | 2,20 x 5 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿El lado del conductor queda hacia la calzada? |  |  |  |  |  | - |
|  | En caso afirmativo, ¿está prevista una franja en la calzada paralela al aparcamiento? Anchura de esta franja (m.) |  |  |  |  |  | Sí 1,20 m. mín. |
|  | ¿Está prevista una franja de acceso a la calzada desde la acera? Anchura de esta franja (m.) |  |  |  |  |  | Sí 1,20 m. mín. |
|  | ¿Las franjas están convenientemente señalizadas? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | La diferencia de cota entre el aparcamiento y la acera, ¿está resuelta mediante un rebaje o rampa en el itinerario peatonal? |  |  |  |  |  | Sí |

| Estacionamiento en batería | Dimensiones de la plaza accesible (m.) |  |  |  |  |  | 3,60 x 5 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Tiene un espacio de acercamiento? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿El espacio de acercamiento es compartido? |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿Este espacio permite la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro delante de la puerta del conductor? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿El espacio de acercamiento está comunicado con la acera? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | La diferencia de cota entre el aparcamiento y la acera, ¿está resuelta mediante un rebaje o rampa en el itinerario peatonal? |  |  |  |  |  | Sí |

| LISTADO DE APARCAMIENTOS (Hoja 1) |  | L.U9.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE APARCAMIENTOS (Hoja 2) |  | L.U9.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación de la plaza de aparcamiento |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: |
| Acera: par / impar | Nº del inmueble más próximo: |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº de tramo: |

| Aparcamientos | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Señalización | ¿Las plazas de aparcamiento accesibles están señalizadas mediante el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) pintado en el suelo? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿El itinerario peatonal de acceso a la plaza está también señalizado horizontalmente con el SIA? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Las plazas de aparcamiento accesibles cuentan con una señal vertical visible, con la inscripción “reservado a personas con movilidad reducida”? |  |  |  |  |  | Sí |

Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”.

Fichas: U.33 - U.34

| LISTADO DE APARCAMIENTOS (Hoja 2) |  | L.U9.2 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE SERVICIOS HIGIENICOS (Hoja 1) |  | L.U10.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del servicio higiénico |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: |
| Acera: par / impar | Nº del inmueble más próximo: |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº de tramo: |

| Servicios higiénicos | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Puertas | Anchura del hueco de paso de la puerta(s) (m.) |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Las puertas abren hacia el exterior? |  |  |  |  |  | Sí |

| Espacio de maniobra | A una altura de entre 0 y 0,70 m. respecto al suelo, ¿hay un espacio libre de maniobra de 1,50 m. de diámetro como mínimo? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Lavabo | ¿Tiene pedestal o mobiliario inferior? |  |  |  |  |  | No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En caso afirmativo, ¿dichos elementos dificultan el acercamiento de personas en sillas de ruedas? |  |  |  |  |  | No |
|  | Altura del hueco libre entre el suelo y la pila (m.) |  |  |  |  |  | 0,65-0,75 m. |

| Espejos | Altura del canto inferior respecto al suelo (m.) |  |  |  |  |  | 0,90 m.máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Accesorios y mecanismos | Altura respecto al suelo del elemento o accesorio (m.) |  |  | 0,40 m. mín. 1,40 m.máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - accesorio / mecanismo * ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - accesorio / mecanismo ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - accesorio / mecanismo ……….. |  |  |  |  |  |  |

| Grifos | ¿Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*	Indicar, en cada caso, el tipo de elemento de que se trata.

| LISTADO DE SERVICIOS HIGIENICOS (Hoja 1) |  | L.U10.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE SERVICIOS HIGIENICOS (Hoja 2) |  | L.U10.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del servicio higiénico |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: |
| Acera: par / impar | Nº del inmueble más próximo: |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº de tramo: |

| Servicios higiénicos | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Tiradores de puertas | ¿Los tiradores se accionan mediante mecanismos de presión o palanca? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Inodoro | Anchura libre de obstáculos del espacio lateral al inodoro para facilitar la transferencia (m.) |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Dispone de barras de apoyo? ¿Cuántas? |  |  |  |  |  | Sí 2 barras |
|  | Altura de las barras de apoyo respecto al suelo (m.) |  |  |  |  |  | 0,70-0,80 m. |
|  | Longitud de las barras de apoyo (m.) |  |  |  |  |  | 0,85 m. |
|  | ¿Las barras situadas junto al espacio de acercamiento son batientes? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Las barras de apoyo, ¿permiten cogerse con fuerza para realizar una transferencia segura al inodoro? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Altura del inodoro respecto al suelo |  |  |  |  |  | 0,45-0,50 m. |

| Pavimento | ¿Es antideslizante en seco? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Es antideslizante en mojado? |  |  |  |  |  | Sí |

| Señalización | ¿Existe sobre el tirador de las puertas un indicativo táctil para la distinción de servicios de hombres y mujeres? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Esta señalización táctil consiste en una letra “H” o “M” en altorrelieve? |  |  |  |  |  | Sí |

| LISTADO DE SERVICIOS HIGIENICOS (Hoja 2) |  | L.U10.2 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE SERVICIOS HIGIENICOS (Hoja 3) |  | L.U10.3 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del servicio higiénico |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: |
| Acera: par / impar | Nº del inmueble más próximo: |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº de tramo: |

| Servicios higiénicos | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Símbolo Internacional de Accesibilidad | En el caso de que el servicio higiénico sea accesible, ¿está señalizado permanentemente con el SIA? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: U.35 - U.36 |
| LISTADO DE SERVICIOS HIGIENICOS (Hoja 3) |  | L.U10.3 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE MOBILIARIO URBANO (Hoja 1) |  | L.U11.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos identificativos |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: | Acera: par / impar |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Mobiliario urbano | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Acceso y ubicación en planta (( U.1) (( U.2) | ¿Puede accederse al elemento de mobiliario urbano a través de, al menos, un itinerario accesible? |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - elemento 1 * ………. |  |  |  |  |  |  |
|  | - elemento 2 ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - elemento 3 ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿La ubicación del elemento considerado permite la existencia de una franja de paso libre de obstáculos? |  |  | Sí |
|  | - elemento 1 * ………. |  |  |  |  |  |  |
|  | - elemento 2 ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - elemento 3 ……….. |  |  |  |  |  |  |

* 	Indicar, en cada caso, el tipo de elemento de que se trata.

Reflejar la ubicación de cada elemento en el croquis de situación en el reverso del Listado.

| LISTADO DE MOBILIARIO URBANO (Hoja 1) |  | L.U11.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE MOBILIARIO URBANO (Hoja 2) |  | L.U11.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos identificativos |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: | Acera: par / impar |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Mobiliario urbano | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Acceso y ubicación en planta | Anchura de la franja de paso libre (m.) |  |  | 1,50 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - elemento 1* ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - elemento 2 ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - elemento 3 ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | Altura de la franja de paso libre (m.) |  |  | 2,10 m. |
|  | - elemento 1* ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - elemento 2 ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - elemento 3 ……….. |  |  |  |  |  |  |

*	Indicar, en cada caso, el tipo de elemento de que se trata.

Reflejar la ubicación de cada elemento en el croquis de situación en el reverso del Listado.

| LISTADO DE MOBILIARIO URBANO (Hoja 2) |  | L.U11.2 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE MOBILIARIO URBANO (Hoja 3) |  | L.U11.3 |
| --- | --- | --- |

| Datos identificativos |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: | Acera: par / impar |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Mobiliario urbano | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Altura de uso | ¿A que altura respecto del suelo se encuentran los pulsadores u otros elementos que tengan que ser accesibles manualmente? (m.) |  |  | 1 - 1,40 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - elemento 1* ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - elemento 2 ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - elemento 3 ……….. |  |  |  |  |  |  |

| Pasos de viandantes | En el tramo analizado, ¿existe algún obstáculo en el espacio de las aceras comprendido dentro de los pasos de viandantes? |  |  | No |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - paso 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - paso 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - paso 3 |  |  |  |  |  |  |

*	Indicar, en cada caso, el tipo de elemento de que se trata.

Reflejar la ubicación de cada elemento en el croquis de situación en el reverso del Listado.

| LISTADO DE MOBILIARIO URBANO (Hoja 3) |  | L.U11.3 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE MOBILIARIO URBANO (Hoja 4) |  | L.U11.4 |
| --- | --- | --- |

| Datos identificativos |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: | Acera: par / impar |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Mobiliario urbano | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Elementos e instalaciones en fachada | En el tramo de itinerario considerado, ¿existen elementos salientes o volantes en la fachada de vuelo superior a 15 cm.? |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Las instalaciones en fachada, tales como toldos, farolas, marquesinas, escaparates, anuncios, rótulos u otros elementos análogos, ¿están situadas a una altura del suelo de 2,10 m. como mínimo? (m.) |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En el caso de que no se cumpla el requisito anterior, indíquese la altura y el vuelo correspondientes a cada elemento: |  |  |  |  |  |  |
|  | - elemento 1* ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - elemento 2 ……….. |  |  |  |  |  | Altura: 2,10 m. mín. |
|  | - elemento 3 ……….. |  |  |  |  |  | Vuelo: 15 cm. máx |
|  | Los elementos sobreelevados o salientes, ¿pueden ser detectados por una persona con deficiencia visual mediante el barrido del bastón en su parte inferior? |  |  |  |  |  | Sí |

*	Indicar, en cada caso, el tipo de elemento de que se trata.

Reflejar la ubicación de cada elemento en el croquis de situación en el reverso del Listado.

| LISTADO DE MOBILIARIO URBANO (Hoja 4) |  | L.U11.4 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE MOBILIARIO URBANO (Hoja 5) |  | L.U11.5 |
| --- | --- | --- |

| Datos identificativos |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: | Acera: par / impar |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Mobiliario urbano | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Elementos de señalización y alumbrado | ¿Los soportes verticales de señales y semáforos tienen una sección de cantos redondeados? |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - señales |  |  |  |  |  |  |
|  | - semáforos |  |  |  |  |  |  |
|  | > En aceras de anchura igual o superior a 1,50 m.: |  |  | - |
|  | Las señales de tráfico, los semáforos, los postes de alumbrado público o cualquier elemento de señalización, ¿están situados junto al bordillo? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | > En aceras de anchura inferior a 1,50 m.: |  |  | - |
|  | Las señales de tráfico, los semáforos, los postes de alumbrado público o cualquier elemento de señalización, ¿están adosados a la pared? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En este caso, ¿los discos señalizadores están situados a más de 2,10 m. de altura respecto a la acera? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En parques y jardines, ¿los elementos de señalización y alumbrado se sitúan en las zonas ajardinadas? |  |  |  |  |  | Sí |

| LISTADO DE MOBILIARIO URBANO (Hoja 5) |  | L.U11.5 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE MOBILIARIO URBANO (Hoja 6) |  | L.U11.6 |
| --- | --- | --- |

| Datos identificativos |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: | Acera: par / impar |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Mobiliario urbano | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Elementos para impedir el paso de vehículos | En el tramo de vía considerado, ¿existen elementos para impedir el paso de vehículos a las áreas peatonales? |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En caso afirmativo, indíquese el tipo de elemento utilizado (bolardo, bola, horquilla, etc.) |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿Cuál es la separación entre dos elementos contiguos? (m.) |  |  |  |  |  | 0,90 m. mín. |
|  | ¿Cuál es la altura de estos elementos? (m.) |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |

| Semáforos | ¿Los semáforos cuentan con dispositivos acústicos? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En caso afirmativo, ¿emiten una señal sonora indicadora del tiempo de paso de peatones de manera automática? |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿El dispositivo sonoro se activa únicamente a petición del usuario mediante un mando a distancia? |  |  |  |  |  | Sí |

| Máquinas expendedoras | Las máquinas expendedoras, recreativas y similares, ¿están instaladas de forma que no sobresalen de la vertical de la fachada de los edificios? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caso de sobresalir de la vertical de la fachada, ¿llegan hasta el suelo en toda su proyección en planta? |  |  |  |  |  | Sí |

| Quioscos y terrazas de bares | Los quioscos y terrazas de bares, ¿dejan un espacio libre de circulación con un ancho mínimo de 1,50 m.? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| LISTADO DE MOBILIARIO URBANO (Hoja 6) |  | L.U11.6 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE MOBILIARIO URBANO (Hoja 7) |  | L.U11.7 |
| --- | --- | --- |

| Datos identificativos |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: | Acera: par / impar |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Mobiliario urbano | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Contenedores de basura | ¿Existen contenedores para basura? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿La ubicación de los contenedores está en la calzada? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Los contenedores están alejados de los pasos de viandantes? |  |  |  |  |  | Sí |

| Elementos urbanos con acceso y estancia interior | ¿Cuál es la anchura de los elementos de acceso al recinto? (m.) |  |  |  |  |  | 0,90 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Cuál es la altura de los elementos de acceso al recinto? (m.) |  |  |  |  |  | 2,10 m. mín. |
|  | Los elementos de acceso al recinto, ¿están convenientemente señalizados? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Dispone de mobiliario de atención al público? |  |  |  |  |  | - |
|  | En caso afirmativo, altura(s) del tablero respecto al suelo (m.) |  |  |  |  |  | 0,85 m. máx. |
|  | - altura convencional |  |  |  |  |  |  |
|  | - altura adaptada |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿El tablero, dispone sólo de aproximación frontal? |  |  |  |  |  | - |
|  | En caso afirmativo, ¿su parte inferior queda libre de obstáculos? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En el tablero de atención al público, indíquense las dimensiones del hueco o zona libre de obstáculos (m.) |  |  | - |
|  | - altura del hueco |  |  |  |  |  | 0,00-0,70 m. |
|  | - anchura del hueco |  |  |  |  |  | 0,85 m. mín. |

| LISTADO DE MOBILIARIO URBANO (Hoja 7) |  | L.U11.7 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE MOBILIARIO URBANO (Hoja 8) |  | L.U11.8 |
| --- | --- | --- |

| Datos identificativos |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: | Acera: par / impar |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Mobiliario urbano | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Mesas | Altura de la superficie de la mesa respecto al suelo (m.) |  |  |  |  |  | 0,80 m. máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiones del espacio inferior libre de obstáculos |  |  | - |
|  | altura libre inferior bajo el tablero (m.) |  |  |  |  |  | 0,00-0,70 m. |
|  | anchura libre inferior (m.) |  |  |  |  |  | 0,85 m. mín. |

| Aparatos telefónicos | Altura del elemento más alto manipulable del aparato telefónico (m.) |  |  |  |  |  | 1,40 m. máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caso de que el teléfono esté situado dentro de una cabina-locutorio, indicar las dimensiones de la misma (m.) |  |  | - |
|  | - anchura libre |  |  |  |  |  | 1,25 m. mín. |
|  | - profundidad libre |  |  |  |  |  | 1,20 m.mín. |
|  | ¿El suelo de la cabina está enrasado con el pavimento circundante? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Anchura del espacio de acceso a la cabina (m.) |  |  |  |  |  | 0,85 m. mín. |

| Gradas y zonas de espectadores | En gradas y zonas de espectadores, ¿se han habilitado plazas para personas usuarias de silla de ruedas? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En caso afirmativo, indíquese las dimensiones de la plaza para un espectador en silla de ruedas (m.) |  |  | - |
|  | - anchura |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |
|  | - profundidad |  |  |  |  |  | 1,20 m. mín. |

| LISTADO DE MOBILIARIO URBANO (Hoja 8) |  | L.U11.8 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE MOBILIARIO URBANO (Hoja 9) |  | L.U11.9 |
| --- | --- | --- |

| Datos identificativos |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: | Acera: par / impar |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Mobiliario urbano | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Símbolo Internacional de Accesibilidad | En el caso de que los siguientes elementos cumplan las especificaciones de accesibilidad, ¿están señalizados mediante el SIA? |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Elementos urbanos con acceso y estancia interior |  |  |  |  |  | Sí |
|  | - Aparatos telefónicos |  |  |  |  |  |  |
|  | - Gradas y zonas de espectadores |  |  |  |  |  |  |

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: U.37 - U.38 - U.39 - U.40 - U.41 - U.42 |
| LISTADO DE MOBILIARIO URBANO (Hoja 9) |  | L.U11.9 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE OBRAS EN LA VIA PUBLICA |  | L.U12.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de localización de la obra |
| --- |
| Tipo de vía: |
| Nombre de la vía: | Acera: par / impar |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº de tramo: |
| Datos de identificación de la obra |
| Entidad promotora: | Contratista: |

| Obras | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Señalización | ¿Los andamios, zanjas y cualquier tipo de obra en la vía pública están señalizados y delimitados mediante cuerdas, cables o similares? |  |  |  |  |  | No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Dichas obras están señalizadas y protegidas mediante barreras estables? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Las barreras tienen continuidad en toda la zona afectada? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Las barreras permanecen iluminadas por la noche? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Los elementos de protección y señalización están colocados de forma tal que pueda detectarse a tiempo la existencia del obstáculo? |  |  |  |  |  | Sí |

| Iluminación | Nivel de iluminación para advertir la presencia de obstáculos o desniveles (lux) |  |  |  |  |  | 10 lux mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Andamios | Anchura libre de paso para viandantes (m.) |  |  |  |  |  | 1 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Altura libre de paso para viandantes (m.) |  |  |  |  |  | 2,10 m. mín. |

Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”.

Fichas: U.43 - U.44

| LISTADO DE OBRAS EN LA VIA PUBLICA |  | L.U12.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR: