ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION

INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION

Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público

### I.E1.1 - I.E1.2 - I.E1.3 - I.E1.4 - I.E1.5 - I.E1.6 - I.E1.7

### I.E1.8 - I.E1.9 - I.E1.10 - I.E1.11 - I.E1.12 - I.E1.13 - I.E1.14

- Análisis  de edificios, instalaciones y establecimientos de uso público de nueva construcción

- Análisis  de edificios, instalaciones y establecimientos de uso público en los que se lleve a cabo una reforma integral o parcial

- Análisis de nuevos establecimientos de uso público situados en edificio público ó privado

- Análisis agregado de elementos comunes en edificios, establecimientos e instalaciones de uso público

- En función del tipo de edificio, establecimiento o instalación

- Análisis de la accesibilidad en la señalización y la comunicación

Viviendas			I.E2.1 - I.E2.2 - I.E2.3

- Análisis del edificio de uso privado destinado a vivienda

- Análisis de una vivienda reservada para persona con movilidad reducida permanente

- Análisis de los aparcamientos destinados al inmueble

Areas de trabajo		I.E3.1 - I.E3.2

- Análisis del área de trabajo en un edificio, establecimiento o instalación de nueva construcción

- Análisis del área de trabajo en empresas con seis o más trabajadores

- Análisis de los sistemas de alarma y megafonía

### LISTADOS DE COMPROBACION

| - Itinerarios Accesos y banda libre de paso Puertas Rampas Ascensores - Aparcamientos Plaza de aparcamiento - Escaleras - Servicios higiénicos - Cuartos de baño - Dormitorios - Vestuarios - Instalaciones deportivas - Mobiliario - Interiores de viviendas - Areas de trabajo Itinerarios Servicios higiénicos Vestuarios | L.E1 L.E2 L.E3 L.E4 L.E5 L.E6 L.E7 L.E8 L.E9 L.E10 L.E11 | 1-2-3-4-5-6-7 1 1-2 1-2 1-2-3-4 1 1-2-3 1 1-2-3 1-2 1-2-3-4 |
| --- | --- | --- |

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.1 |
| --- | --- | --- |

1.	Tipología del edificio

Indicar el tipo de edificio, instalación ó establecimiento de uso público analizado:

| Centro público y de servicios de las Administraciones Públicas |  |
| --- | --- |
| Centro sanitario y asistencial |  |
| Centro de trabajo |  |
| Centro de enseñanza |  |
| Biblioteca, museo ó sala de exposiciones |  |
| Teatro, sala de cine ó de espectáculos |  |
| Bar ó restaurante * |  |
| Establecimiento comercial * |  |
| Iglesia ó centro religioso |  |
| Instalación deportiva, de recreo y camping |  |
| Centro hotelero ** |  |
| Establecimiento bancario |  |
| Garaje ó aparcamiento colectivo |  |
| Estación de autobuses ó de ferrocarril |  |
| Aeropuerto ó helipuerto |  |
| Otro tipo de edificio de pública concurrencia |  |

*  De más de 250 m2 en más de una planta ó de 50 m2 en planta baja

** Con más de 50 plazas.

(	Análisis de edificios, instalaciones y establecimientos de uso público de nueva construcción (posterior a la entrada en vigor del Decreto 158/1997, de 2 de diciembre)

2.	Cumplimentar las cuestiones siguientes:

¿Los espacios comunitarios son accesibles?

Cumplimentar los Listados		L.E1.1 - L.E1.2 - L.E1.3 - L.E1.4 - L.E1.5 - L.E1.6

L.E1.7 - L.E3.1 - L.E3.2

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.1 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.2 |
| --- | --- | --- |

¿Existen establecimientos públicos situados en su interior?

Sí  		No  	          ¿Cuántos? _______

¿Dichos establecimientos son accesibles?

Sí  		No

¿El edificio es accesible?

Cumplimentar todos aquellos Listados de Edificación que procedan en función del tipo de edificio o instalación.

Sí  		No

(	Análisis de edificios, instalaciones y establecimientos de uso público en los que se lleve a cabo una reforma integral o parcial

3.	Cumplimentar las cuestiones siguientes:

Año de la última reforma o rehabilitación

¿La reforma ha sido integral ó parcial?

Nota:	Realizar un croquis de situación en el reverso de esta ficha indicando las distintas áreas y aquellas que han sido modificadas.

4.	Cumplimentar la opción que corresponda:

a)	Caso de reforma integral, ¿el edificio, instalación ó establecimiento resultante es accesible?

Sí  		No

En caso negativo, ¿es practicable?

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.2 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.3 |
| --- | --- | --- |

Coste total de la reforma (quedando el edificio practicable) __________

Coste previsto para que el edificio fuese accesible __________

Diferencia de costes __________

¿Dicha diferencia es superior al 50%?

Sí  		No

¿La diferencia de costes viene justificada en el proyecto?

Sí  		No

b)	Caso de reforma parcial, ¿los espacios o elementos afectados por la reforma son accesibles?

Sí  		No

En caso negativo, ¿son practicables?

Sí  		No

Coste total de la reforma (quedando los espacios practicables) __________

Coste previsto para que el espacio reformada fuese accesible __________

Diferencia de costes __________

¿Dicha diferencia es superior al 50%?

Sí  		No

¿La diferencia de costes viene justificada en el proyecto?

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.3 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.4 |
| --- | --- | --- |

(	Análisis de nuevos establecimientos de uso público situados en edificio público ó privado (posterior a la entrada en vigor del Decreto 158/1997, de 2 de diciembre)

5.	En el caso de analizar un nuevo establecimiento de uso público, sin acceso directo a la vía pública, situado en un edificio público o privado no accesible:

¿El acceso desde el edificio al interior del establecimiento se realiza en condiciones de accesibilidad?

Cumplimentar los Listados		L.E1.1 - L.E1.2 - L.E1.3 - L.E1.4 - L.E1.5

L.E1.6 -L.E1.7

Sí  		No

Indicar si el nuevo establecimiento es destinado a alguno de estos fines:

- a atención sanitaria

- a servicios sociales

- a enseñanza

En caso afirmativo, ¿tiene garantizado al menos un itinerario practicable desde la vía pública al interior del establecimiento?

Cumplimentar los Listados		L.E1.1 - L.E1.2 - L.E1.3 - L.E1.4 - L.E1.5

L.E1.6 - L.E1.7

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.4 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.5 |
| --- | --- | --- |

(	Análisis agregado de elementos comunes en edificios, establecimientos e instalaciones de uso público

6.	Accesos

Nº de accesos al edificio, establecimiento o instalación

¿Existe al menos un acceso accesible desde la vía pública al interior del edificio, establecimiento o instalación?

Cumplimentar los Listados		L.E1.1 (accesos)

Sí  		No  	      ¿Cuántos? _______

7.	Acceso alternativo

En el caso de que exista un acceso alternativo accesible para personas con movilidad reducida:

¿La longitud de éste es inferior a 6 veces el recorrido habitual?

Sí  		No

Indicar la longitud de cada uno de ellos:

- recorrido habitual _______

- recorrido alternativo accesible _______

¿El acceso alternativo está condicionado a autorizaciones expresas u otras limitaciones?

Sí  		No

8.	Itinerarios

En el caso de diversos establecimientos públicos localizados en el interior de un edificio:

¿Tienen al menos un itinerario accesible que les comunique con la vía pública?

Cumplimentar los Listados		L.E1.1 - L.E1.2 - L.E1.3 - L.E1.4 - L.E1.5

L.E1.6 - L.E1.7

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.5 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.6 |
| --- | --- | --- |

En el caso de tratarse de un conjunto de edificios:

¿Al menos un itinerario que una los edificios entre sí es accesible?

Cumplimentar los Listados		L.E1.1 - L.E1.2 - L.E1.3 – L.E1.4 - L.E1.5

L.E1.6 - L.E1.7

Sí  		No

En caso negativo, ¿es practicable?

Sí  		No

¿Al menos un itinerario que una cada edificio con la vía pública es accesible?

Cumplimentar los Listados		L.E1.1 - L.E1.2 - L.E1.3 - L.E1.4 - L.E1.5

L.E1.6 - L.E1.7

Sí  		No

En caso negativo, ¿es practicable?

Sí  		No

Nota:		Realizar un croquis de situación en el reverso de esta Ficha, con la disposición del conjunto de edificios, de los itinerarios entre ellos y con la vía pública, indicando los accesibles o practicables.

9.	Movilidad horizontal:

¿Las puertas se ajustan a los criterios de accesibilidad?

Cumplimentar los Listados		L.E1.2 (puertas) - L.E1.3

Sí  		No

¿Los pasillos se ajustan a los criterios de accesibilidad?

Cumplimentar los Listados		L.E1.1 - L.E1.2

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.6 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

CROQUIS DE SITUACIÓN

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.7 |
| --- | --- | --- |

¿Existe al menos un itinerario interior accesible?

Cumplimentar los Listados		L.E1.1 - L.E1.2 - L.E1.3 - L.E1.4 - L.E1.5

L.E1.6 - L.E1.7

Sí  		No

En caso afirmativo, ¿dicho itinerario posibilita la aproximación en condiciones de accesibilidad a los elementos de uso público?

Sí  		No

¿Existen desniveles aislados?

Sí  		No

En caso afirmativo, ¿éstos se salvan mediante rampas adaptadas?

Cumplimentar el Listado		L.E1.5

Sí  		No

10.	Movilidad vertical

¿La movilidad o comunicación vertical se realiza como mínimo mediante rampa o ascensor?

Sí  		No

¿La rampa es accesible?

Cumplimentar el Listado		L.E1.5

Sí  		No

En caso negativo, ¿es practicable?

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.7 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.8 |
| --- | --- | --- |

¿El ascensor es accesible?

Cumplimentar el Listado		L.E1.6 - L.E1.7

Sí  		No

En caso negativo, ¿es practicable?

Sí  		No

¿Las escaleras se ajustan a los requerimientos de accesibilidad?

Cumplimentar los Listados		L.E3.1 - L.E3.2

Sí  		No

11.	Servicios higiénicos

Número de servicios higiénicos por sexo _______

¿Dispone como mínimo de un servicio accesible por sexo?

Cumplimentar los Listados		L.E4.1 - L.E4.2

Sí  		No

12.	Mobiliario

En el espacio público analizado ¿existe como mínimo un elemento del mobiliario urbano accesible para cada uso diferenciado?

Cumplimentar los Listados		L.E9.1 - L.E9.2

Sí  		No

¿El itinerario de aproximación a estos elementos de mobiliario es accesible?

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.8 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.9 |
| --- | --- | --- |

Especificar para cada elemento la dotación total y la accesible:

| elemento | Nº total | Nº accesible |
| --- | --- | --- |
| - asientos - teléfonos - - - - - |  |  |

13.	Garaje o aparcamiento

¿El garaje o aparcamiento de uso público analizado es exterior o interior? ______________

¿A qué edificio(s), establecimiento(s) ó instalación(nes) da servicio?

¿Cuántas plazas de aparcamiento existen? __________

¿Cuántas de ellas están reservadas para personas con movilidad reducida? __________

¿Se cumple la proporción de 1 plaza reservada para PMRs por cada 50 o fracción?

Sí  		No

Las plazas reservadas para personas con movilidad reducida ¿son accesibles?

Cumplimentar el Listado		L.E2.1

Sí  		No

¿Estas plazas se encuentran próximas a los accesos peatonales?

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.9 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.10 |
| --- | --- | --- |

(	En función del tipo de edificio, establecimiento o instalación, cumpliméntense aquellos epígrafes que procedan.

14.	Vestuarios

¿Dispone como mínimo de una pieza accesible?

Cumplimentar los Listados		L.E7.1 - L.E7.2 - L.E7.3

Sí  		No

15.	Instalaciones deportivas

¿La instalación deportiva atiende a los criterios de accesibilidad?

Cumplimentar el Listado		L.E8.1

Sí  		No

16.	Espacios reservados

Especificar el tipo de espacio que corresponda:

- aula

- sala de reunión

- local de espectáculos

-

-

>	Cumplimentar la opción que corresponda:

a)	Asientos en graderío:

¿Existen espacios destinados a ser ocupados por usuarios en sillas de ruedas?

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.10 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.11 |
| --- | --- | --- |

¿Dichos espacios cumplen los requerimientos de accesibilidad?

Cumplimentar el Listado		L.E9.3

Sí  		No

b)	Asientos no dispuestos en graderío:

¿Se dispone de pasillos de una anchura mínima de 1,20 m.?

Sí  		No

¿Existen espacios libres para la estancia de usuarios de silla de ruedas?

Sí  		No

¿Estos espacios se encuentran en los laterales de las filas, en contacto directo con los pasillos?

Sí  		No

¿Dichos espacios cumplen los requerimientos de accesibilidad?

Cumplimentar el Listado		L.E9.3

Sí  		No

>	Zonas reservadas para personas con déficits visuales y auditivos

¿Existen zonas reservadas para personas con déficits visuales y auditivos?

Sí  		No

¿Dichas zonas cumplen los requerimientos de accesibilidad?

Cumplimentar el Listado		L.E9.3

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.11 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.12 |
| --- | --- | --- |

>	Aforo

¿Cuál es el aforo del recinto analizado? _________

¿Cuál es el número de espacios reservados para personas con movilidad reducida? _________

¿Se cumple la proporción exigida? (véase la tabla adjunta)

Sí  		No

| Nº de plazas | Nº de plazas accesibles |
| --- | --- |
| 20 a 100 101 a 500 501 a 1.000 1.001 a 5.000 más de 5.000 | 22 5 10 20 30 |

17.	Servicios residenciales

Número de dormitorios del establecimiento residencial _______

Número de dormitorios accesibles _______

Cumplimentar el Listado		L.E6.1

¿Se cumple la proporción exigida? (véase la tabla adjunta)

Sí  		No

Número de cuartos de baño del establecimiento residencial _______

Número de cuartos de baño accesibles _______

Cumplimentar los Listados		L.E5.1 - L.E5.2 - L.E5.3 - L.E5.4

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.12 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.13 |
| --- | --- | --- |

¿Se cumple la proporción exigida? (véase la tabla adjunta)

Sí  		No

| Nº de plazas | Nº de plazas accesibles |
| --- | --- |
| 50 a 100 101 a 150 151 a 200 Más de 200 | 5 10 15 20 |

¿El establecimiento residencial tiene finalidad asistencial?

Sí  		No

En caso afirmativo, ¿dispone como mínimo, de una plaza accesible?

- de dormitorio 		Sí  		No

- de cuarto de baño 		Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.13 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.14 |
| --- | --- | --- |

(	Análisis de la accesibilidad en la señalización y la comunicación

18.	Cumplimentar las cuestiones siguientes:

¿Los rótulos o dispositivos de señalización permiten su identificación y detección en condiciones de accesibilidad?

Cumplimentar el Listado		L.C1.1

¿Permite la identificación visual? 	Sí  		No

¿Permite la detección sonora?	Sí  		No

¿Permite la identificación táctil?	Sí  		No

19.	Cumplimentar las cuestiones siguientes:

¿El edificio dispone de sistema de alarma?

Sí  		No

En caso afirmativo, ¿dicho sistema cumple los requerimientos de accesibilidad en la comunicación?

Cumplimentar el Listado		L.C3.1

Sí  		No

¿El edificio dispone de sistema de megafonía?

Sí  		No

En caso afirmativo, ¿dicho sistema cumple los requerimientos de accesibilidad en la comunicación?

Cumplimentar el Listado		L.C3.1

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Edificios, instalaciones o establecimientos de uso público |  | I.E1.14 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

CROQUIS DE SITUACIÓN

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Viviendas |  | I.E2.1 |
| --- | --- | --- |

(	Análisis del edificio de uso privado destinado a vivienda

1.	Cumplimentar las cuestiones siguientes:

¿Dispone de un itinerario accesible que una la edificación con la vía pública?

Cumplimentar los Listados		L.E1.1 - L.E1.2 - L.E1.3 - L.E1.4 - L.E1.5

Sí  		No

¿Dispone de un itinerario accesible que una la edificación con las edificaciones o servicios anexos de uso comunitario?

Cumplimentar los Listados		L.E1.1 - L.E1.2 - L.E1.3 - L.E1.4 - L.E1.5

Sí  		No

En caso de que el edificio de uso privado destinado a vivienda analizado tenga obligatoriedad de instalación de ascensor:

¿Dispone de un itinerario accesible que una los módulos del edificio y las viviendas con las dependencias de uso comunitario?

Cumplimentar los Listados		L.E1.1 - L.E1.2 - L.E1.3 - L.E1.4 - L.E1.5

E1.6 - L.E1.7

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Viviendas |  | I.E2.1 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Viviendas |  | I.E2.2 |
| --- | --- | --- |

(	Análisis de una vivienda reservada para persona con movilidad reducida permanente

2.	Cumplimentar las cuestiones siguientes:

¿En qué planta está situada la vivienda reservada?

¿Dispone de un itinerario accesible que una la vivienda reservada con el exterior?

Cumplimentar los Listados		L.E1.1 - L.E1.2 - L.E1.3 - L.E1.4 - L.E1.5

Sí  		No

¿Dispone de un itinerario accesible que una la vivienda reservada con la vía pública?

Cumplimentar los Listados		L.E1.1 - L.E1.2 - L.E1.3 - L.E1.4 - L.E1.5

Sí  		No

¿Dispone de un itinerario accesible que una la vivienda reservada con las dependencias de uso comunitario que estén a su servicio?

Cumplimentar los Listados		L.E1.1 - L.E1.2 - L.E1.3 - L.E1.4 - L.E1.5

Sí  		No

¿Dispone de un itinerario accesible que una la vivienda reservada con servicios anexos de uso comunitario?

Cumplimentar los Listados		L.E1.1 - L.E1.2 - L.E1.3 - L.E1.4 - L.E1.5

Sí  		No

¿El interior de la vivienda es accesible?

Cumplimentar los Listados		L.E10.1 - L.E10.2

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Viviendas |  | I.E2.2 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Viviendas |  | I.E2.3 |
| --- | --- | --- |

(	Análisis de los aparcamientos destinados al inmueble

3.	Cumplimentar las cuestiones siguientes:

¿El número de plazas de aparcamiento reservadas es igual al de viviendas para persona con movilidad reducida?

Sí  		No

¿Estas plazas cumplen los requerimientos de accesibilidad?

Cumplimentar el Listado		L.E2.1

Sí  		No

¿Estas plazas están señalizadas de modo tal que permita una adecuada identificación visual?

Cumplimentar el Listado		L.C1.1

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Viviendas |  | I.E2.3 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

CROQUIS DE SITUACIÓN

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Areas de trabajo |  | I.E3.1 |
| --- | --- | --- |

1.	En el caso de que el área de trabajo analizada se encuentre en un edificio, establecimiento o instalación de nueva construcción (posterior a la entrada en vigor del Decreto 158/1997, de 2 de diciembre)

¿Cuál es el número total de trabajadores? __________

¿En la empresa analizada existen contratados trabajadores con discapacidad?

Sí  		No      	¿Cuántos? _______

2.	En el caso de tratarse de empresas que cuenten con seis o más trabajadores:

¿Dispone de un itinerario accesible que comunique el área principal de trabajo con la vía pública?

Sí  		No

¿Dispone de un itinerario accesible que comunique el interior del área de trabajo?

Cumplimentar el Listado		L.E11.1

Sí  		No

¿Dispone como mínimo de un servicio higiénico accesible al que puede accederse?

Cumplimentar el Listado		L.E11.2

Sí  		No

¿Dispone como mínimo de un vestuario accesible al que pueda accederse?

Cumplimentar los Listados		L.E11.3 - L.E11.4

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Areas de trabajo |  | I.E3.1 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Areas de trabajo |  | I.E3.2 |
| --- | --- | --- |

(	Análisis de los sistemas de alarma y de megafonía

3.	Cumplimentar las cuestiones siguientes:

¿El edificio dispone de sistema de alarma?

Sí  		No

En caso afirmativo, ¿dicho sistema cumple los requerimientos de accesibilidad en la comunicación?

Cumplimentar el Listado		L.C3.1

Sí  		No

¿El edificio dispone de sistema de megafonía?

Sí  		No

En caso afirmativo, ¿dicho sistema cumple los requerimientos de accesibilidad en la comunicación?

Cumplimentar el Listado		L.C3.1

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Areas de trabajo |  | I.E3.2 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

CROQUIS DE SITUACIÓN

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ITINERARIOS (Hoja 1) |  | L.E1.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio, establecimiento o instalación |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del itinerario |  |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Accesos y banda libre de paso | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Accesos al edificio | Desnivel del acceso(s) al edificio (cm.) |  |  | 2 cm. máx.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - acceso principal |  |  |  |  |  |  |
|  | - otro acceso |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿El canto del desnivel está redondeado o achaflanado? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En caso afirmativo, ¿cuál es la pendiente que presenta? (%) |  |  |  |  |  | 60 % máx. |
|  | > En el caso de edificios en los que, por normativa, sea obligatoria la instalación de ascensor: |  |  | - |
|  | - ¿existe un escalón en la entrada del edificio? |  |  |  |  |  | No* |
|  | - en caso afirmativo, ¿cuál es la altura del escalón? (cm.) |  |  |  |  |  | 12 cm. máx.** |

| Escaleras y peldaños | ¿El itinerario peatonal incluye algún tramo de escalera? |  |  |  |  |  | No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿El itinerario peatonal incluye algún escalón aislado? |  |  |  |  |  | No* |
|  | Caso de existir un escalón aislado, ¿cuál es la altura máxima del mismo? (cm.) |  |  |  |  |  | 14 cm. máx.** |
|  | A ambos lados del escalón, ¿hay un espacio libre plano con una profundidad mínima de 1,20 m.? |  |  |  |  |  | Sí** |

*	Requerimientos de accesible.

**	Requerimientos de practicable.

| LISTADO DE ITINERARIOS (Hoja 1) |  | L.E1.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ITINERARIOS (Hoja 2) |  | L.E1.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio, establecimiento o instalación |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del itinerario |  |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Accesos y banda libre de paso | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Desplazamientos en línea recta | Anchura libre de obstáculos del itinerario (m.) |  |  |  |  |  | 1,00 m.mín.* 0,90 m. mín.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Altura libre de obstáculos del itinerario (m.) |  |  |  |  |  | 2,10 m. mín. |

| Cambios de dirección o giros | En el itinerario estudiado, ¿existe un espacio libre de giro de 1,50 m. de diámetro? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En los cambios de dirección, ¿la anchura de paso permite inscribir un círculo de 1,20 m. de diámetro? |  |  |  |  |  | Sí |

| Pavimento | ¿El pavimento del itinerario es antideslizante? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Puertas | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dimensiones | Anchura de hueco de la puerta (m.) |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Altura de hueco de la puerta (m.) |  |  |  |  |  | 2 m. mín. |
|  | ¿Existen puertas de dos o más hojas? |  |  |  |  |  | - |
|  | En caso afirmativo, ¿cuál es la anchura de hueco de la hoja mayor? |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |

*	Requerimientos de accesible.

**	Requerimientos de practicable.

| LISTADO DE ITINERARIOS (Hoja 2) |  | L.E1.2 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ITINERARIOS (Hoja 3) |  | L.E1.3 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio, establecimiento o instalación |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del itinerario |  |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Puertas | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Espacio de maniobra | En los dos lados de la puerta(, ¿existe un espacio libre, sin ser barrido por la apertura de la puerta, que permita inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro? |  |  |  |  |  | Sí* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En caso negativo, ¿dicho espacio libre permite inscribir un círculo de 1,20 m. de diámetro? |  |  |  |  |  | Sí** |

| Accionamiento | ¿Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o de palanca? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Identificación | ¿La puerta es de vidrio o de otro material transparente? |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Posee vidrio de seguridad? |  |  |  |  |  | Sí* |
|  | Caso de puertas de vidrio o de superficies transparentes, ¿tiene zócalo inferior de material y color contrastado? |  |  |  |  |  | Sí* |
|  | En caso afirmativo, ¿cuál es la altura del zócalo inferior? (cm.) |  |  |  |  |  | 30 cm. mín.* |
|  | ¿Posee una franja horizontal de señalización? |  |  |  |  |  | Sí* |
|  | En caso afirmativo, ¿qué anchura tiene la franja? (cm.) |  |  |  |  |  | 5 cm. mín.* |
|  | ¿La franja tiene un marcado contraste de color? |  |  |  |  |  | Sí* |
|  | ¿A qué altura del suelo está colocada la franja de señalización visual? (m.) |  |  |  |  |  | 1,50 m.* |

(	Excepto en el interior de la cabina del ascensor.

*	Requerimientos de accesible.

**	Requerimientos de practicable.

| LISTADO DE ITINERARIOS (Hoja 3) |  | L.E1.3 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ITINERARIOS (Hoja 4) |  | L.E1.4 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio, establecimiento o instalación |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del itinerario |  |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Rampas | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dimensiones | Longitud total de la rampa (m.) |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Número de tramos de la rampa |  |  |  |  |  | - |
|  | Longitud de cada tramo en rampa (m.) |  |  |  |  |  | 10 m. máx. |

| Pendientes | Pendiente longitudinal (%) |  |  |  |  |  | 12 % máx.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Tramo inferior a 3 m. de largo |  |  |  |  |  | 10-12 % máx.* |
|  | - Tramo entre 3 y 10 m. de largo |  |  |  |  |  | 8-10 % máx.* |
|  | - Tramo superior a 10 m. de largo |  |  |  |  |  | 6-8 % máx.* |
|  | En el caso de una rampa exterior, ¿cuál es su pendiente transversal? (%) |  |  |  |  |  | 2 % máx.* 5 %máx.** |

| Rellanos | En la unión de cada tramo de diferente pendiente, ¿existen rellanos intermedios? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Número de rellanos horizontales intermedios |  |  |  |  |  | - |
|  | Longitud de cada rellano intermedio en la dirección de circulación (m.) |  |  |  |  |  | 1,50 m. mín. |
|  | Longitud del rellano al inicio de la rampa (m.) |  |  |  |  |  | 1,50 m.mín.* 1,20 m. mín.** |
|  | Longitud del rellano al final de la rampa (m.) |  |  |  |  |  | 1,50 m.mín.* 1,20 m. mín.** |

*	Requerimientos de accesible.

**	Requerimientos de practicable.

| LISTADO DE ITINERARIOS (Hoja 4) |  | L.E1.4 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ITINERARIOS (Hoja 5) |  | L.E1.5 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio, establecimiento o instalación |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del itinerario |  |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Rampas | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Barandillas y pasamanos | ¿La rampa dispone de barandillas a ambos lados? |  |  |  |  |  | Sí* En uno** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Existen pasamanos a ambos lados de la rampa? |  |  |  |  |  | Sí* En uno** |
|  | ¿Los pasamanos están situados a doble altura? |  |  |  |  |  | Sí* Uno** |
|  | - Altura del pasamanos superior (m.) |  |  |  |  |  | 0,90-0,95 m. |
|  | - Altura del pasamanos inferior (m.) |  |  |  |  |  | 0,70-0,75 m.* |
|  | ¿El pasamanos tienen diseño anatómico? |  |  |  |  |  | Sí* |
|  | Diámetro de la sección del pasamanos (cm.) |  |  |  |  |  | 3 - 5 cm.* |
|  | Separación respecto del paramento vertical (cm.) |  |  |  |  |  | 5 cm. mín.* |

| Protecciones | ¿La rampa está limitada lateralmente por un elemento de protección longitudinal? |  |  |  |  |  | Sí* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Altura del zócalo de protección longitudinal por encima del suelo (cm.) |  |  |  |  |  | 10 cm. mín.* |

*	Requerimientos de accesible.

**	Requerimientos de practicable.

| LISTADO DE ITINERARIOS (Hoja 5) |  | L.E1.5 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ITINERARIOS (Hoja 6) |  | L.E1.6 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio, establecimiento o instalación |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del itinerario |  |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Ascensores | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dimensiones de la cabina( | Fondo de la cabina (m.) |  |  |  |  |  | 1,40 m.* 1,20 m.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anchura de la cabina (m.) |  |  |  |  |  | 1,10 m.* 1,00 m.** |

| Rellanos de acceso | En el espacio situado delante de la puerta del ascensor, ¿se puede inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro? |  |  |  |  |  | Sí* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En caso negativo, ¿se puede inscribir un círculo de 1,20 m. de diámetro? |  |  |  |  |  | Sí** |

| Puertas | ¿Las puertas de la cabina del ascensor son automáticas? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Las puertas del recinto son automáticas? |  |  |  |  |  | Sí* |
|  | Anchura de paso (m.) |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |

| Botonera del Rellano | Altura máxima de los botones respecto al suelo (m.) |  |  |  |  |  | 1,40 m.máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Tiene la numeración en Braille? |  |  |  |  |  | Sí* |
|  | ¿Tiene la numeración en relieve? |  |  |  |  |  | Sí* |

(	La superficie de un ascensor practicable es de 1,20 m2.

*	Requerimientos de accesible.

**	Requerimientos de practicable.

| LISTADO DE ITINERARIOS (Hoja 6) |  | L.E1.6 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ITINERARIOS (Hoja 7) |  | L.E1.7 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio, establecimiento o instalación |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del itinerario |  |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Ascensores | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Botonera de la cabina | Altura máxima de la botonera respecto al suelo (m.) |  |  |  |  |  | 1,40 m.máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Tiene numeración en Braille? |  |  |  |  |  | Sí* |
|  | ¿Tiene numeración en relieve? |  |  |  |  |  | Sí* |

| Identificación de cada planta | Al lado de la puerta del ascensor y en cada planta, ¿existe un número en altorrelieve que identifique la planta? |  |  |  |  |  | Sí* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiones del número (cm.) |  |  |  |  |  | 10 x 10 cm. mín.* |
|  | Altura máxima desde el suelo (m.) |  |  |  |  |  | 1,40 m. máx.* |

| Pasamanos | ¿La cabina del ascensor dispone de pasamanos? |  |  |  |  |  | Sí* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Altura del pasamanos (m.) |  |  |  |  |  | 0,90-0,95 m.* |
|  | ¿El pasamanos tiene un diseño anatómico? |  |  |  |  |  | Sí* |
|  | Diámetro de la sección del pasamanos (cm.) |  |  |  |  |  | 3 - 5 cm.* |
|  | Separación respecto del paramento vertical (cm.) |  |  |  |  |  | 4 cm. mín.* |

*	Requerimientos de accesible.

**	Requerimientos de practicable.

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: E.7 - E.8 - E.9 - E.10 - E.11 - E.12 - E.37 - E.38 - E.39 - E.40 |
| LISTADO DE ITINERARIOS (Hoja 7) |  | L.E1.7 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE APARCAMIENTOS |  | L.E2.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio, establecimiento o instalación |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del aparcamiento |  |
| Ubicación: |  |

| Plaza de aparcamiento | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dimensiones | Dimensiones mínimas para el vehículo |  |  |  |  |  | 2,20 x 5 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Espacio de acercamiento | ¿La plaza de aparcamiento tiene un espacio de acercamiento que permite la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro delante de la puerta del conductor? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En caso afirmativo, ¿el espacio de acercamiento está compartido con otra plaza? |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿El espacio de aproximación está comunicado con un itinerario de uso comunitario accesible? |  |  |  |  |  | Sí |

| Señalización | ¿La plaza está señalizada con el Símbolo de Accesibilidad pintado en el suelo? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Está señalizada con una señal vertical en lugar visible con la inscripción “reservado a personas con movilidad reducida”? |  |  |  |  |  | Sí |

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: E.17 - E.18 - E.41 - E.42 |
| LISTADO DE APARCAMIENTOS |  | L.E2.1 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ESCALERAS (Hoja 1) |  | L.E3.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio, establecimiento o instalación |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación de la escalera |  |
| Ubicación: - inicio (planta inferior): - final (planta superior): |  |

| Escaleras en edificios de uso público | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dimensiones | Anchura útil de paso (m.) |  |  |  |  |  | 1,00 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Escalones | > En escaleras de proyección recta: |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medida de la huella (cm.) |  |  |  |  |  | 30 cm. mín. |
|  | Medida de la tabica (cm.) |  |  |  |  |  | 16 cm. máx. |
|  | > En escaleras de proyección en planta no recta: |  |  | - |
|  | Medida de la huella (tomada a 40 cm. de la cara interior) (cm.) |  |  |  |  |  | 30 cm. mín. |
|  | ¿Los escalones presentan bocel? |  |  |  |  |  | No |

| Rellanos | Número de escalones seguidos sin rellano intermedio |  |  |  |  |  | 12 unidades máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Longitud (en la dirección de circulación) de los rellanos intermedios (m.) |  |  |  |  |  | 1,20 m. mín. |

| Barandillas y pasamanos | ¿Dispone la escalera de barandillas que pueden ser utilizadas en ambos sentidos de circulación? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Hay pasamanos a ambos lados de la escalera? |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿Están situados a doble altura? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | - Altura del superior (m.) |  |  |  |  |  | 0,90-0,95 m. |
|  | - Altura del inferior (m.) |  |  |  |  |  | 0,70-0,75 m. |
| LISTADO DE ESCALERAS (Hoja 1) |  | L.E3.1 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ESCALERAS (Hoja 2) |  | L.E3.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio, establecimiento o instalación |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación de la escalera |  |
| Ubicación: - inicio (planta inferior): - final (planta superior): |  |

| Escaleras en edificios de uso público | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Barandillas y pasamanos | ¿Los pasamanos son continuos entre tramo y tramo de escalera? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿El pasamanos tiene un diseño anatómico? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Diámetro de la sección del pasamanos (cm.) |  |  |  |  |  | 5 cm. |
|  | Separación respecto del paramento vertical (cm.) |  |  |  |  |  | 5 cm. mín. |

Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”.

Fichas: E.9 - E.43 - E.44

| LISTADO DE ESCALERAS (Hoja 2) |  | L.E3.2 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE SERVICIOS HIGIENICOS (Hoja 1) |  | L.E4.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio, establecimiento o instalación |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del servicio higiénico |  |
| Ubicación: |  |

| Servicios higiénicos | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Puertas | Anchura del hueco de paso de la puerta(s) (m.) |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Los tiradores se accionan mediante mecanismos de presión o palanca? |  |  |  |  |  | Sí |

| Espacio de maniobra | A una altura de entre 0 y 0,70 m. respecto al suelo, ¿hay un espacio libre de maniobra de 1,50 m. de diámetro como mínimo? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Lavabo | ¿Tiene pedestal o mobiliario inferior? |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En caso afirmativo, ¿dichos elementos dificultan el acercamiento de personas en sillas de ruedas? |  |  |  |  |  | No |
|  | Altura del hueco libre entre el suelo y la pila (m.) |  |  |  |  |  | 0,65-0,75 m. |

| Espejos | Altura del canto inferior respecto al suelo (m.) |  |  |  |  |  | 0,90 m.máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Accesorios y mecanismos | Altura del elemento respecto al suelo (m.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - accesorio / mecanismo* ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - accesorio / mecanismo ……….. |  |  |  |  |  | 0,40 m. mín. 1,40 m.máx. |
|  | - accesorio / mecanismo ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - accesorio / mecanismo ……….. |  |  |  |  |  |  |

*	Indicar, en cada caso, el tipo de elemento de que se trata.

| LISTADO DE SERVICIOS HIGIENICOS (Hoja 1) |  | L.E4.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE SERVICIOS HIGIENICOS (Hoja 2) |  | L.E4.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio, establecimiento o instalación |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del servicio higiénico |  |
| Ubicación: |  |

| Servicios higiénicos | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Grifos | ¿Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Inodoro | Anchura libre de obstáculos del espacio lateral al inodoro, para facilitar la transferencia (m.) |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Dispone de barras de apoyo? ¿Cuántas? |  |  |  |  |  | Sí 2 barras |
|  | Altura de las barras de apoyo respecto al suelo (m.) |  |  |  |  |  | 0,70-0,80 m. |
|  | Longitud de las barras de apoyo (m.) |  |  |  |  |  | 0,85 m. |
|  | ¿Las barras situadas junto al espacio de acercamiento son batientes? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Las barras de apoyo, ¿permiten cogerse con fuerza para realizar una transferencia segura al inodoro? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Altura del inodoro respecto al suelo |  |  |  |  |  | 0,45-0,50 m. |

| Pavimento | ¿Es antideslizante en seco? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Es antideslizante en mojado? |  |  |  |  |  | Sí |

| Señalización | ¿Existe sobre el tirador de las puertas un indicativo táctil para la distinción de servicios de hombres y mujeres? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Esta señalización táctil consiste en una letra “H” o “M” en altorrelieve? |  |  |  |  |  | Sí |

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: E.13 - E.14 - E.45 - E.46 |
| LISTADO DE SERVICIOS HIGIENICOS (Hoja 2) |  | L.E4.2 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE CUARTOS DE BAÑO (Hoja 1) |  | L.E5.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del cuarto de baño |  |
| Ubicación: |  |

| Cuarto de baño | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Puertas | Anchura del hueco de paso de la puerta(s) (m.) |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Las puertas abren hacia fuera? |  |  |  |  |  | Sí* |
|  | ¿Las puertas son correderas? |  |  |  |  |  | Sí* |
|  | ¿Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca? |  |  |  |  |  | Sí |

| Espacios de maniobra y aproximación | A una altura de entre 0 y 0,70 m. respecto al suelo, ¿hay un espacio libre de maniobra de 1,50 m. de diámetro como mínimo? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anchura del espacio de aproximación lateral (m.) |  |  | 0,80 m. mín. |
|  | - al inodoro |  |  |  |  |  |  |
|  | - a la bañera |  |  |  |  |  |  |
|  | - a la ducha |  |  |  |  |  |  |
|  | - al bidé |  |  |  |  |  |  |

| Lavabo | ¿Tiene pedestal o mobiliario inferior? |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En caso afirmativo, ¿dichos elementos dificultan el acercamiento de personas en silla de ruedas? |  |  |  |  |  | No |
|  | Altura del hueco libre entre el suelo y la pila (m.) |  |  |  |  |  | 0,65-0,75 m. |

*	Se trata de requisitos alternativos.

| LISTADO DE CUARTOS DE BAÑO (Hoja 1) |  | L.E5.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE CUARTOS DE BAÑO (Hoja 2) |  | L.E5.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del cuarto de baño |  |
| Ubicación: |  |

| Cuarto de baño | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Espejos | Altura del canto inferior respecto al suelo (m.) |  |  |  |  |  | 0,90 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Accesorios y mecanismos | Altura del elemento respecto al suelo (m.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - accesorio / mecanismo* ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - accesorio / mecanismo ……….. |  |  |  |  |  | 0,40-1,40 m. máx. |
|  | - accesorio / mecanismo ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - accesorio / mecanismo ……….. |  |  |  |  |  |  |

| Grifería | ¿Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - grifería del lavabo |  |  |  |  |  |  |
|  | - grifería de la bañera |  |  |  |  |  | Sí |
|  | - grifería de la ducha |  |  |  |  |  |  |
|  | - grifería del bidé |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿La grifería de la bañera está colocada en el centro? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿La grifería de la ducha está situada en el centro del lado más largo? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Altura respecto al suelo de la grifería de la ducha (m.) |  |  |  |  |  | 0,90-1,20 m. |

*	Indicar, en cada caso, el tipo de elemento de que se trata.

| LISTADO DE CUARTOS DE BAÑO (Hoja 2) |  | L.E5.2 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE CUARTOS DE BAÑO (Hoja 3) |  | L.E5.3 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del cuarto de baño |  |
| Ubicación: |  |

| Cuarto de baño | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Inodoro | ¿Dispone de barras de apoyo? ¿Cuántas? |  |  |  |  |  | Sí 2 barras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Altura de las barras de apoyo respecto al suelo (m.) |  |  |  |  |  | 0,70-0,80 m. |
|  | Longitud de las barras de apoyo (m.) |  |  |  |  |  | 0,85 m. |
|  | ¿Las barras situadas junto al espacio de acercamiento son batientes? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Las barras de apoyo, ¿permiten cogerse con fuerza para realizar una transferencia segura al inodoro? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Altura del inodoro respecto al suelo (m.) |  |  |  |  |  | 0,45-0,50 m. |

| Bañera | ¿Cómo es la aproximación a la bañera? |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Frontal |  |  |  |  |  | - |
|  | - Lateral |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿Tiene un banco de apoyo para ayudar a la transferencia? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿En cuánto sobrepasa el borde superior de la bañera al plano del asiento de una silla de ruedas? (m.) * |  |  |  |  |  | 0,20 m.máx. |

*	El asiento de una silla de ruedas convencional está situado a una altura de 0,50 m. respecto del suelo.

| LISTADO DE CUARTOS DE BAÑO (Hoja 3) |  | L.E5.3 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE CUARTOS DE BAÑO (Hoja 4) |  | L.E5.4 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del cuarto de baño |  |
| Ubicación: |  |

| Cuarto de baño | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ducha | Anchura de la ducha (m.) |  |  |  |  |  | 0,85 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Profundidad de la ducha (m.) |  |  |  |  |  | 1,20 m. mín. |
|  | ¿Dispone de un asiento abatible fijado a la pared? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En caso afirmativo, ¿qué dimensiones tiene? (m.) |  |  |  |  |  | 0,40 x 0,40 m. mín. |
|  | Altura del asiento respecto al suelo (m.) |  |  |  |  |  | 0,45-0,50 m. |

| Pavimento | ¿La superficie interior de la bañera es antideslizante? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿El suelo de la ducha está impermeabilizado mediante pendientes de desagüe? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En caso afirmativo, ¿cuál es el valor de la pendiente de desagüe? (%) |  |  |  |  |  | 2 % |
|  | ¿El suelo de la ducha presenta resaltes? |  |  |  |  |  | No |
|  | ¿Las superficies de las duchas son antideslizantes? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Las rejillas o sumideros tienen orificios menores a 2 cm.? |  |  |  |  |  | Sí |

| Señalización | ¿Existe sobre el tirador de las puertas un indicativo táctil para la distinción de servicios de hombres y mujeres? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Esta señalización táctil consiste en una letra “H” o “M” en altorrelieve? |  |  |  |  |  | Sí |

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: E.47 - E.48 |
| LISTADO DE CUARTOS DE BAÑO (Hoja 4) |  | L.E5.4 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE DORMITORIOS |  | L.E6.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del dormitorio |  |
| Ubicación: |  |

| Dormitorios en edificios de uso público | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Puertas | Anchura del hueco de paso de la puerta(s) (m.) |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca? |  |  |  |  |  | Sí |

| Espacio de maniobra y aproximación | ¿Dispone de un espacio libre de maniobra de 1,50 m. de diámetro como mínimo? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anchura del espacio de aproximación lateral a la cama |  |  |  |  |  | 0,85 m. mín. |
|  | > En caso de cama doble: Anchura del espacio de aproximación por cada lado (m.) |  |  | 0,85 m. mín. |
|  | - lado derecho |  |  |  |  |  |  |
|  | - lado izquierdo |  |  |  |  |  |  |
|  | Anchura del espacio de aproximación frontal al armario |  |  |  |  |  | 0,85 m. mín. |
|  | Anchura del espacio de aproximación al resto del mobiliario |  |  |  |  |  | 0,85 m. mín. |

| Mecanismos | Altura del mecanismo de accionamiento respecto al suelo (m.) |  |  | 0,40-1,40 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - mecanismo* ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - mecanismo ……….. |  |  |  |  |  |  |

*	Indicar, en cada caso, el tipo de elemento de que se trata.

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: E.49 - E.50 |
| LISTADO DE DORMITORIOS |  | L.E6.1 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE VESTUARIOS (Hoja 1) |  | L.E7.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del vestuario |  |
| Ubicación: |  |

| Vestuarios en edificios de uso público | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Puertas | Anchura del hueco de paso de la puerta(s) (m.) |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca? |  |  |  |  |  | Sí |

| Espacios de circulación y maniobra | Anchura del espacio de circulación interior (m.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - tramo 1* |  |  |  |  |  | 1,00 m. mín. |
|  | - tramo 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - tramo 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | En los cambios de dirección, ¿permite la anchura de paso la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro, sin ser barrido por la apertura de puertas? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | > Interior de la habitación |  |  | - |
|  | ¿En el interior de la habitación existe un espacio libre de giro de 1,50 m. de diámetro como mínimo, sin ser barrido por la apertura de ninguna puerta? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | > Vestuarios-probadores |  |  | - |
|  | ¿En el interior de los vestuarios-probadores existe un espacio que se pueda cerrar de dimensiones tales que permiten inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro? |  |  |  |  |  | Sí |

*	Indíquese la configuración de los tramos en el croquis de la parte posterior del Listado.

| LISTADO DE VESTUARIOS (Hoja 1) |  | L.E7.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE VESTUARIOS (Hoja 2) |  | L.E7.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del vestuario |  |
| Ubicación: |  |

| Vestuarios en edificios de uso público | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Espacios de aproximación | Anchura de los espacios de aproximación lateral (m.) |  |  | 0,85 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - a casilleros |  |  |  |  |  |  |
|  | - a bancos |  |  |  |  |  |  |
|  | - a duchas |  |  |  |  |  |  |
|  | - a otros elementos de mobiliario |  |  |  |  |  |  |

| Grifería | ¿Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca? |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - grifería de los lavabos |  |  |  |  |  |  |
|  | - grifería de las duchas |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿La grifería de la ducha está colocada en el centro del lado más largo? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Altura de la grifería de la ducha respecto al suelo (m.) |  |  |  |  |  | 0,90-1,20 m. |

| Ducha | Anchura de la ducha (m.) |  |  |  |  |  | 0,85 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Profundidad de la ducha (m.) |  |  |  |  |  | 1,20 m. mín. |
|  | ¿Dispone de un asiento abatible fijado a la pared? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En caso afirmativo, ¿qué dimensiones tiene? (m.) |  |  |  |  |  | 0,40 x 0,40 m. mín. |
|  | Altura del asiento respecto al suelo (m.) |  |  |  |  |  | 0,45-0,50m. |

| LISTADO DE VESTUARIOS (Hoja 2) |  | L.E7.2 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE VESTUARIOS (Hoja 3) |  | L.E7.3 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del vestuario |  |
| Ubicación: |  |

| Vestuarios en edificios de uso público | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Accesorios y mecanismos | Altura del elemento respecto al suelo (m.) |  |  | 0,40-1,40 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - accesorio / mecanismo* ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - accesorio / mecanismo ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - accesorio / mecanismo ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - accesorio / mecanismo ……….. |  |  |  |  |  |  |

| Pavimento | ¿El pavimento del vestuario es antideslizante? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿El suelo de la ducha está impermeabilizado mediante pendientes de desagüe? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En caso afirmativo, ¿cuál es el valor de la pendiente de desagüe? (%) |  |  |  |  |  | 2 % |
|  | ¿El suelo de la ducha presenta resaltes? |  |  |  |  |  | No |
|  | ¿Las superficies de las duchas son antideslizantes? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Las rejillas o sumideros tienen orificios menores a 2 cm.? |  |  |  |  |  | Sí |

| Señalización | ¿Existe sobre el tirador de las puertas un indicativo táctil para la distinción de servicios de hombres y mujeres? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Esta señalización táctil consiste en una letra “H” o “M” en altorrelieve? |  |  |  |  |  | Sí |

*	Indicar, en cada caso, el tipo de elemento de que se trata.

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: E.51 - E.52 |
| LISTADO DE VESTUARIOS (Hoja 3) |  | L.E7.3 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS |  | L.E8.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación de la instalación |
| --- |
| Tipo de instalación: | Denominación: |
| Dirección: |  |

| Instalaciones deportivas en edificios de uso público | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Itinerario | ¿Existe al menos un itinerario accesible que une las instalaciones deportivas (pistas, piscinas, etc.) con los elementos comunes de las mismas? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Existe al menos un itinerario accesible que une las instalaciones deportivas con la vía pública? |  |  |  |  |  | Sí |

| Piscinas | ¿Existen ayudas técnicas que garanticen la entrada y salida al vaso de la piscina a personas con movilidad reducida? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: E.53 - E.54 |
| LISTADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS |  | L.E8.1 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE MOBILIARIO (Hoja 1) |  | L.E9.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del mobiliario |  |
| Ubicación: |  |

| Mobiliario en edificios de uso público | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Elementos salientes | ¿Existen elementos salientes o alzados de anchura superior a 0,15 m.? |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En caso afirmativo, ¿a qué altura están situados dichos salientes? (m.) |  |  |  |  |  | 2,10 m. mín. |

| Accesorios y mecanismos | Altura del elemento de mando respecto al suelo (m.) |  |  | 1,00-1,40 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - pulsadores |  |  |  |  |  |  |
|  | - timbre |  |  |  |  |  |  |
|  | - alarmas |  |  |  |  |  |  |
|  | - porteros electrónicos |  |  |  |  |  |  |

| Mostrador de atención al público | ¿El tablero tiene dos alturas? |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Altura(s) del tablero respecto al suelo (m.) |  |  |  |  |  |  |
|  | - altura convencional |  |  |  |  |  | 0,85 m.máx. |
|  | - altura adaptada |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿El tablero sólo dispone de aproximación frontal? |  |  |  |  |  | - |
|  | En caso afirmativo, ¿su parte inferior queda libre de obstáculos? |  |  |  |  |  | Sí |

| LISTADO DE MOBILIARIO (Hoja 1) |  | L.E9.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE MOBILIARIO (Hoja 2) |  | L.E9.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio, establecimiento o instalación |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del mobiliario |  |
| Ubicación: |  |

| Mobiliario en edificios de uso público | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Mostrador de atención al público | Indíquense las dimensiones del hueco o zona libre de obstáculos (m.) |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - altura del hueco |  |  |  |  |  | 0,00-0,70 m. |
|  | - anchura del hueco |  |  |  |  |  | 0,85 m. mín. |

| Mesas | Altura de la superficie de la mesa respecto al suelo (m.) |  |  |  |  |  | 0,80 m.máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiones del espacio inferior libre de obstáculos (m.) |  |  | - |
|  | - altura libre inferior bajo el tablero |  |  |  |  |  | 0,00-0,70 m. |
|  | - anchura libre inferior |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |
|  | - profundidad libre bajo el tablero |  |  |  |  |  | 0,50 m. mín. |

| Aparatos telefónicos | Altura del elemento más alto manipulable del aparato telefónico (m.) |  |  |  |  |  | 1,40 m.máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caso de que el teléfono esté situado dentro de una cabina-locutorio, indicar las dimensiones mínimas de la misma (m.) |  |  | - |
|  | - anchura libre |  |  |  |  |  | 1,25 m. mín. |
|  | - profundidad libre |  |  |  |  |  | 1,20 m. mín. |
|  | ¿El suelo de la cabina está enrasado con el pavimento circundante? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Anchura del espacio de acceso a la cabina (m.) |  |  |  |  |  | 0,85 m. mín. |

| LISTADO DE MOBILIARIO (Hoja 2) |  | L.E9.2 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE MOBILIARIO (Hoja 3) |  | L.E9.3 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio, establecimiento o instalación |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del mobiliario |  |
| Ubicación: |  |

| Plazas y espacios reservados | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Plaza de espectador en silla de ruedas | ¿Existen plazas de espectador reservadas para personas usuarias de silla de ruedas? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Las plazas reservadas están situadas próximas a los accesos? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Dimensiones de una plaza de espectador usuario de silla de ruedas (m.) |  |  |  |  |  | - |
|  | - anchura de la plaza |  |  |  |  |  | 0,85 m. mín. |
|  | - profundidad de la plaza |  |  |  |  |  | 1,20 m. mín. |
|  | ¿Las plazas reservadas para personas usuarias de sillas de ruedas están debidamente señalizadas? |  |  |  |  |  | Sí |
| Zonas para espectadores con | ¿Existen zonas destinadas a personas con déficits visuales o auditivos? |  |  |  |  |  | Sí |
| dificultades de comunicación | En caso afirmativo, ¿la ubicación de estas zonas permite reducir las dificultades de comunicación? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Las zonas reservadas para personas con déficits visuales o auditivos están debidamente señalizadas? |  |  |  |  |  | Sí |

Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”.

Fichas: E.55 - E.56

| LISTADO DE MOBILIARIO (Hoja 3) |  | L.E9.3 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE INTERIORES DE VIVIENDAS (Hoja 1) |  | L.E10.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación de la vivienda |
| --- |
| Tipo de edificio: |  |
| Dirección: | Planta y puerta: |

| Interiores de viviendas | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Puertas | Anchura del hueco de paso de la puerta (m.) |  |  | 0,80 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - puerta principal |  |  |  |  |  |  |
|  | - puertas interiores |  |  |  |  |  |  |
|  | Altura del hueco de paso de la puerta |  |  |  |  |  | 2,00 m. mín. |
|  | ¿Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca? |  |  |  |  |  | Sí |

| Pasillos y recorridos | Anchura de los pasillos (m.) |  |  |  |  |  | 1,20 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En los recorridos interiores de la vivienda, ¿existen espacios que permitan efectuar un giro de 1,50 m. de diámetro? |  |  |  |  |  | Sí |

| Cuartos de baño | ¿Existe como mínimo un cuarto de baño accesible formado por un lavabo, un inodoro y una bañera o ducha? (( E.5) |  |  |  |  |  | Según Anexo apartado 2.3.3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cocinas | A una altura de entre 0 y 0,70 m. respecto al suelo, ¿hay un espacio libre de maniobra de 1,50 m. de diámetro como mínimo? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Grifería | ¿Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dormitorios | En el interior del dormitorio, ¿hay un espacio de maniobra de 1,50 m. de diámetro como mínimo? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anchura del espacio de aproximación lateral a la cama (m.) |  |  |  |  |  | 0,90 m. mín. |
|  | Anchura del espacio de aproximación frontal al armario (m.) |  |  |  |  |  | 1,20 m. mín. |

| LISTADO DE INTERIORES DE VIVIENDAS (Hoja 1) |  | L.E10.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE INTERIORES DE VIVIENDAS (Hoja 2) |  | L.E10.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación de la vivienda |
| --- |
| Tipo de edificio: |  |
| Dirección: | Planta y puerta: |

| Interiores de viviendas | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Accesorios y mecanismos | Altura del elemento respecto al suelo (m.) |  |  | 0,40-1,40 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - llaves de paso |  |  |  |  |  |  |
|  | - mecanismos eléctricos |  |  |  |  |  |  |
|  | - portero automático |  |  |  |  |  |  |
|  | - timbres |  |  |  |  |  |  |
|  | - cuadros generales |  |  |  |  |  |  |
|  | Distancia del elemento respecto de la esquina más próxima (m.) |  |  | 0,60 m. |
|  | - llaves de paso |  |  |  |  |  |  |
|  | - mecanismos eléctricos |  |  |  |  |  |  |
|  | - portero automático |  |  |  |  |  |  |
|  | - timbres |  |  |  |  |  |  |
|  | - cuadros generales |  |  |  |  |  |  |

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: E.57 - E.58 |
| LISTADO DE INTERIORES DE VIVIENDAS (Hoja 2) |  | L.E10.2 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE AREAS DE TRABAJO (Hoja 1)* |  | L.E11.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio, establecimiento o instalación |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del itinerario |  |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº del tramo: |

| Itinerarios | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Características generales | Anchura libre de obstáculos del itinerario (m.) |  |  |  |  |  | 0,90 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Altura libre de obstáculos del itinerario (m.) |  |  |  |  |  | 2,10 m. mín. |
|  | ¿El itinerario incluye algún tramo de escalera? |  |  |  |  |  | No |

| Puertas | Anchura del hueco de paso de la puerta o del paso entre dos espacios (m.)** |  |  | 0,80 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - puerta / paso 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - puerta / paso 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - puerta / paso 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca? |  |  |  |  |  | Sí |

| Rampas | Pendiente longitudinal (%) |  |  |  |  |  | 12 % máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Longitud de cada tramo en rampa (m.) |  |  |  |  |  | 10 m. máx |
|  | Pendiente transversal en rampas exteriores (%) |  |  |  |  |  | 5% máx. |

* 	Corresponde a áreas de trabajo de edificios, establecimientos e instalaciones de uso público.

** 	Indíquese la posición en el croquis de la parte posterior del Listado.

| LISTADO DE AREAS DE TRABAJO (Hoja 1)* |  | L.E11.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE AREAS DE TRABAJO (Hoja 2)* |  | L.E11.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio, establecimiento o instalación |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del servicio higiénico |  |
| Ubicación: |  |

| Servicios higiénicos | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Puertas | Anchura del hueco de paso de la puerta(s) (m.) |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Los tiradores de las puertas, se accionan mediante mecanismos de presión o palanca? |  |  |  |  |  | Sí |

| Espacio de aproximación | Anchura del espacio de aproximación (m.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - al lavabo |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |
|  | - al inodoro |  |  |  |  |  |  |

| Grifería | ¿Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Accesorios y mecanismos | Altura del elemento respecto del suelo (m.) |  |  | 1,40 m.máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - accesorio / mecanismo** ……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - accesorio / mecanismo ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - accesorio / mecanismo ……….. |  |  |  |  |  |  |

| Pavimento | ¿El pavimento es antideslizante? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 	Corresponde a áreas de trabajo de edificios, establecimientos e instalaciones de uso público

** 	Indicar, en cada caso, el tipo de elemento de que se trata.

| LISTADO DE AREAS DE TRABAJO (Hoja 2)* |  | L.E11.2 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE AREAS DE TRABAJO (Hoja 3)* |  | L.E11.3 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio, establecimiento o instalación |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del vestuario |  |
| Ubicación: |  |

| Vestuarios | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Puertas | Anchura del hueco de paso de la puerta(s) (m.) |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca? |  |  |  |  |  | Sí |

| Espacios de circulación | Anchura del espacio de circulación interior (m.) |  |  |  |  |  | 1,00 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Espacios de aproximación | Anchura de los espacios de aproximación lateral (m.) |  |  |  |  |  | 0,85 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - a casilleros |  |  |  |  |  |  |
|  | - a bancos |  |  |  |  |  |  |
|  | - a duchas |  |  |  |  |  |  |
|  | - a otros elementos de mobiliario |  |  |  |  |  |  |

| Accesorios y mecanismos | Altura del elemento respecto al suelo (m.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - accesorio / mecanismo* ……….. |  |  |  |  |  | 1,40 m. máx. |
|  | - accesorio / mecanismo ……….. |  |  |  |  |  |  |
|  | - accesorio / mecanismo ……….. |  |  |  |  |  |  |

* 	Corresponde a áreas de trabajo de edificios, establecimientos e instalaciones de uso público

** 	Indicar, en cada caso, el tipo de elemento de que se trata.

| LISTADO DE AREAS DE TRABAJO (Hoja 3)* |  | L.E11.3 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE AREAS DE TRABAJO (Hoja 4)* |  | L.E11.4 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del edificio, establecimiento o instalación |
| --- |
| Tipo de edificio: | Denominación: |
| Dirección: |  |
| Datos de identificación del vestuario |  |
| Ubicación: |  |

| Vestuarios | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Pavimentos | ¿El pavimento del suelo del vestuario es antideslizante? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿El pavimento del suelo de la ducha es antideslizante? |  |  |  |  |  | Sí |

* 	Corresponde a áreas de trabajo de edificios, establecimientos e instalaciones de uso público

** 	Indicar, en cada caso, el tipo de elemento de que se trata.

Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”.

Fichas: E.59 - E.60