ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE

### INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE

### I.T1.1 - I.T1.2 - I.T1.3

- Plan de supresión de barreras de los transportes

- Dotación de autobuses urbanos accesibles de servicio regular

- Dotación de autocares para transporte interurbano

- Taxis y vehículos de servicio público accesibles

### LISTADOS DE COMPROBACION

| - Paradas de transporte público regular - Estaciones de transporte público - Autobuses urbanos Accesos e información Circulación interior Areas de pasajeros - Autobuses interurbanos - Taxis y vehículos públicos | L.T1 L.T2 L.T3 L.T4 L.T5 | 1-2-3 1-2-3 1-2-3-4-5-6 1-2 1-2-3-4-5-6 |
| --- | --- | --- |

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE |  | I.T1.1 |
| --- | --- | --- |

El propósito de este Informe es el de recoger todos aquellos datos no contemplados en la colección de Listados de Comprobación y que se refieren a planeamiento de la accesibilidad, dotación de servicios, organización y régimen de funcionamiento del sistema de transporte en el área objeto de estudio (Municipio, Comarca, Mancomunidad de Municipios, Provincia).

(	Plan de supresión de barreras de los transportes

1.	Cumplimentar las siguientes cuestiones:

¿La administración pública competente ha elaborado un Plan de supresión de barreras de los transportes públicos colectivos?

Sí  		No

Indicar la Administración Pública responsable de la elaboración del Plan:

Fecha de aprobación del Plan de accesibilidad de los transportes: __________

Fecha de la primera actualización del Plan (llevada a cabo o prevista): __________

Modos de transporte tenidos en cuenta en el Plan de accesibilidad de los transportes:

(	Dotación de autobuses urbanos accesibles de servicio regular

2.	Cumplimentar las siguientes cuestiones:

En el Municipio objeto de estudio, ¿para cada línea de recorrido existe, al menos, un autobús accesible en circulación?

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE |  | I.T1.1 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE |  | I.T1.2 |
| --- | --- | --- |

En caso afirmativo, ¿los horarios de paso del autobús accesible permiten la integración social y laboral de las personas con movilidad reducida permanente?

Sí  		No

En caso negativo, indicar cuántas líneas de autobús de servicio regular cuentan con, al menos, un vehículo accesible en circulación: __________

Indicar cuántas líneas carecen de vehículos accesibles: __________

(	Dotación de autocares para transporte interurbano

3.	Cumplimentar las siguientes cuestiones:

Indicar si los vehículos de nueva adquisición necesarios para la prestación del servicio de concesiones de transporte urbano de viajeros y uso general de recorrido inferior a 15 Km. y naturaleza suburbana que tengan como destino poblaciones de más de 25.000 habitantes y ocupación media del 50% cumplen los requisitos de accesibilidad. (según art. 38.2 Código de Accesibilidad).

Cumplimentar los Listados		L.T3.1 - L.T3.2 - L.T3.3 - L.T3.4 - L.T3.5 - L.T3.6

L.T4.1 - L.T4.2

Sí  		No

(	Taxis y vehículos de servicio público accesibles

4.	Cumplimentar las siguientes cuestiones:

Población del Municipio, o Municipios, considerado(s): ____________

Número total de taxis en servicio: __________

Número total de taxis accesibles en servicio: __________

¿Los taxis accesibles cumplen todos los requerimientos de accesibilidad?

Cumplimentar los Listados		L.T5.1 - L.T5.2 - L.T5.3 - L.T5.4 - L.T5.5 - L.T5.6

Sí  		No

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE |  | I.T1.2 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE |  | I.T1.3 |
| --- | --- | --- |

¿La dotación de taxis accesibles cumple la proporción establecida en Código de Accesibilidad?

Sí  		No

Nota: 	Proporción de taxis accesibles (según art. 29.1 Código de Accesibilidad)

Municipios de población superior a 15.000 habitantes:

- Al menos 1 taxi o vehículo especial adaptado.

- El número de taxis adaptados aumentará en 1 por cada 50.000 habitantes del Municipio o fracción.

| INFORME SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE |  | I.T1.3 |
| --- | --- | --- |

NOTAS Y COMENTARIOS

INDIQUESE LA RELACION DE LISTADOS DE COMPROBACION QUE SE ADJUNTAN A ESTE INFORME

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO (Hoja 1) |  | L.T1.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación de la parada |
| --- |
| Nombre de la vía: |
| Ubicación en la vía: |
| Nº de líneas de bus servidas: |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº de tramo: |

| Paradas de transporte público regular urbano | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nivel de alzamiento | Altura de la acera sobre la rasante de la calle (m.) |  |  |  |  |  | 0,10 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Altura de la acera en la zona de acceso al autobús (m.) |  |  |  |  |  | 0,20 m. mín. |

| Marquesina | ¿La parada dispone de marquesina? |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿La marquesina está rodeada en todo su perímetro por una franja libre de obstáculos? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En caso afirmativo, ¿cuál es la anchura libre de obstáculos de dicha franja? (m.) |  |  |  |  |  | 1,20 m. mín. |
|  | ¿La marquesina de la parada está comunicada con un itinerario accesible? (( L.U1) |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Superficie libre disponible de la marquesina: |  |  | - |
|  | - anchura libre (m.) |  |  |  |  |  | 0,90 m. |
|  | - profundidad (m.) |  |  |  |  |  | 1,20 m. |
|  | Altura libre mínima bajo la marquesina (m.) |  |  |  |  |  | 2,10 m. mín. |
|  | ¿La marquesina tiene paredes de vidrio o similares transparentes? |  |  |  |  |  | - |
|  | En caso afirmativo, ¿dichas superficies se señalizan con elementos opacos? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Altura del límite inferior del nivel de anuncios (m.) |  |  |  |  |  | 1,20 m. máx |

| LISTADO DE PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO (Hoja 1) |  | L.T1.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO (Hoja 2) |  | L.T1.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación de la parada |
| --- |
| Nombre de la vía: |
| Ubicación en la vía: |
| Nº de líneas de bus servidas: |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº de tramo: |

| Paradas de transporte público regular urbano | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Información | ¿Existe información gráfica sobre el recorrido de las líneas? |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Existen otras informaciones sobre el funcionamiento de las líneas? |  |  |  |  |  | - |
|  | En caso afirmativo, ¿dichas informaciones están colocadas en alguno de los cierres de la marquesina? |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿Qué tamaño de letra se utiliza? |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿Están contrastados los gráficos y rótulos en la relación figura-fondo? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿A qué altura está colocada la información gráfica? |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿Dispone la información de un adecuado nivel de iluminación? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Figuran los números de las líneas que corresponden a la parada? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En caso afirmativo, ¿los números arábigos están en relieve? |  |  |  |  |  | Sí * |
|  | ¿Están los números arábigos en escritura Braille? |  |  |  |  |  | Sí * |

* Se trata de requisitos alternativos.

| LISTADO DE PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO (Hoja 2) |  | L.T1.2 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO (Hoja 3) |  | L.T1.3 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación de la parada |
| --- |
| Nombre de la vía: |
| Ubicación en la vía: |
| Nº de líneas de bus servidas: |
| Identificación del tramo: - inicio: - final: | Nº de tramo: |

| Paradas de transporte público regular urbano | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Pavimento | ¿El pavimento en la parada de autobús tiene textura diferenciada? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿El pavimento en la parada de autobús tiene color diferenciado? |  |  |  |  |  | Sí |

| Símbolo Internacional de Accesibilidad | ¿Las líneas de autobuses accesibles vienen señalizadas con el SIA? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: T.5 - T.6 - T.21 - T.22 – T.26 |
| LISTADO DE PARADAS DE TRANSPORTE PUBLICO (Hoja 3) |  | L.T1.3 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ESTACIONES DE TRANSPORTE PUBLICO (Hoja 1) |  | L.T2.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación de la estación |
| --- |
| Tipo de estación: | Denominación: |
| Dirección: | Horario al público: |
| Datos de identificación de la entidad titular |
| Denominación: | Persona responsable: |

| Estaciones de transporte público de viajeros | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Itinerario exterior | ¿La unión entre la vía pública y los accesos a las instalaciones de la estación se realiza mediante itinerario accesible? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ¿dispone, al menos, de un itinerario peatonal accesible? (( L.U1) |  |  |  |  |  | Sí * |
|  | - ¿dispone, al menos, de un itinerario mixto accesible? (( L.U2) |  |  |  |  |  | Sí * |

| Accesos | ¿La estación cuenta con accesos para entradas y salidas de los vehículos? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿La estación cuenta con accesos para entradas y salidas de viajeros, independientes de los accesos de vehículos? |  |  |  |  |  | Sí |

| Circulación interior | ¿La circulación en el interior de la estación dispone de, al menos, un itinerario accesible? (( L.E1) |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Dicho itinerario permite el acceso a los servicios higiénicos? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Los servicios higiénicos son accesibles? (( L.E7) |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿El acceso a los vehículos es accesible? |  |  |  |  |  | Sí |

| Dársenas | ¿La estación cuenta con dársenas para aparcamientos simultáneos de vehículos? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En caso afirmativo, ¿las dársenas están cubiertas? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿El número de dársenas es suficiente en función del tráfico observado? |  |  |  |  |  | Sí |

* Se trata de requisitos alternativos.

| LISTADO DE ESTACIONES DE TRANSPORTE PUBLICO (Hoja 1) |  | L.T2.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ESTACIONES DE TRANSPORTE PUBLICO (Hoja 2) |  | L.T2.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación de la estación |
| --- |
| Tipo de estación: | Denominación: |
| Dirección: | Horario al público: |
| Datos de identificación de la entidad titular |
| Denominación: | Persona responsable: |

| Estaciones de transporte público de viajeros | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Andenes | ¿La estación posee andenes para subida y bajada de viajeros? |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En caso afirmativo, ¿los andenes están cubiertos? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Los bordes de los andenes se señalizan en el suelo con una franja de pavimento diferenciado del resto? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿La franja tiene textura diferenciada del resto del pavimento? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿La franja tiene coloración contrastada del resto del pavimento? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Anchura de la franja señalizadora de borde de anden (m.) |  |  |  |  |  | - |

| Sistemas de información | ¿La estación da servicio a más de una línea? ¿Cuántas? |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Cada línea tiene más de un itinerario? |  |  |  |  |  | - |
|  | ¿La estación dispone de equipo de megafonía que informe de las llegadas y salidas, así como de otras incidencias? |  |  |  |  |  | Sí, en caso afirmativo de las anteriores |
|  | En caso afirmativo, ¿dicho equipo está dotado de sistemas de inducción magnética? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿La estación dispone de mecanismos de información y señalización visual que informe de las llegadas y salidas, así como de otras incidencias? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Los carteles informativos están a una altura suficiente del suelo para poder ser divisados por una persona usuaria de silla de ruedas en momentos de afluencia de público? |  |  |  |  |  | Sí |

| LISTADO DE ESTACIONES DE TRANSPORTE PUBLICO (Hoja 2) |  | L.T2.2 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE ESTACIONES DE TRANSPORTE PUBLICO (Hoja 3) |  | L.T2.3 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación de la estación |
| --- |
| Tipo de estación: | Denominación: |
| Dirección: | Horario al público: |
| Datos de identificación de la entidad titular |
| Denominación: | Persona responsable: |

| Estaciones de transporte público de viajeros | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Zonas de espera | ¿La estación cuenta con zonas de espera para los usuarios? |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En caso afirmativo, ¿estas zonas están situadas independientes de los andenes? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Existen apoyos isquiáticos? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En caso afirmativo, altura sobre el suelo de los apoyos isquiáticos (m.) |  |  |  |  |  | 0,70-0,75 m. |
|  | Separación del apoyo isquiático respecto de la pared (m.) |  |  |  |  |  | 0,20 m. |

| Iluminación | Nivel de iluminación en los andenes (lux) |  |  |  |  |  | 40 lux mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Símbolo Internacional de Accesibilidad | ¿Las líneas accesibles vienen señalizadas con el SIA? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: T.3 - T.4 - T.14 - T.23 - T.24 |
| LISTADO DE ESTACIONES DE TRANSPORTE PUBLICO (Hoja 3) |  | L.T2.3 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE AUTOBUSES URBANOS (Hoja 1) |  | L.T3.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del vehículo |
| --- |
| Empresa propietaria: | Empresa explotadora: |
| Tipo de vehículo: | Denominación vehículo: | Marca: | Carrocero: |
| Nº de plazas de viajeros: - sentados: - de pie: | Año de matriculación: Año de adquisición: |

| Autobuses urbanos: accesos e información | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Tipo de vehículo y facilidad de acceso | ¿Los autobuses son de “suelo bajo” o “plataforma baja” de modo que pueda accederse a los mismos sin tener que subir escalones? |  |  |  |  |  | Sí * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿El acceso a los vehículos queda enrasado con el pavimento superior de los andenes? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En caso afirmativo, ¿el vehículo de piso bajo dispone de rampas motorizadas escamoteables bajo el suelo del vehículo? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Dispone de un sistema de genuflexión o arrodillamiento lateral? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Los autobuses disponen de una plataforma elevadora automática? |  |  |  |  |  | Sí * |
|  | En caso afirmativo, ¿dicha plataforma está situada en la parte central del vehículo? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿La plataforma es apta para sillas de ruedas de 0,80 m. de anchura? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿La plataforma tiene modo de funcionamiento autónomo por parte del usuario? |  |  |  |  |  | Sí |

| Confort en la marcha | El cambio de marchas del vehículo, ¿cuenta con mecanismos técnicos que eliminen las variaciones bruscas de aceleración? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Se trata de requisitos alternativos.

| LISTADO DE AUTOBUSES URBANOS (Hoja 1) |  | L.T3.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE AUTOBUSES URBANOS (Hoja 2) |  | L.T3.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del vehículo |
| --- |
| Empresa propietaria: | Empresa explotadora: |
| Tipo de vehículo: | Denominación vehículo: | Marca: | Carrocero: |
| Nº de plazas de viajeros: - sentados: - de pie: | Año de matriculación: Año de adquisición: |

| Autobuses urbanos: accesos e información | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Puertas | ¿Existe al menos una puerta por la que se pueda acceder sin que haya ningún escalón? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anchura libre de las puertas de entrada y salida (m.) |  |  |  |  |  | 1,00 m. mín. |
|  | ¿Existe barra central en el ámbito de la puerta? |  |  |  |  |  | - |
|  | En caso afirmativo, ¿cuenta con un espacio libre a uno de los lados de 0,80 m. mín.? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Las puertas incorporan barras de sujeción en toda su anchura? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En caso afirmativo, ¿las barras están colocadas a doble altura? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | - Altura inferior (m.) |  |  |  |  |  | 0,70 m. |
|  | - Altura superior (m.) |  |  |  |  |  | 0,90 m. |
|  | ¿Las puertas se señalizan mediante un color vivo o contrastado del resto del autobús? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Las puertas cuentan con dispositivos que las abran automáticamente cuando al cerrarse aprisionen cualquier objeto? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Está equipado el autobús de avisadores acústicos de localización de la puerta de entrada? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Está equipado el autobús de avisadores luminosos de localización de la puerta de entrada? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En caso afirmativo, ¿los avisadores entran en funcionamiento cuando se abre la puerta? |  |  |  |  |  | Sí |

| LISTADO DE AUTOBUSES URBANOS (Hoja 2) |  | L.T3.2 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE AUTOBUSES URBANOS (Hoja 3) |  | L.T3.3 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del vehículo |
| --- |
| Empresa propietaria: | Empresa explotadora: |
| Tipo de vehículo: | Denominación vehículo: | Marca: | Carrocero: |
| Nº de plazas de viajeros: - sentados: - de pie: | Año de matriculación: Año de adquisición: |

| Autobuses urbanos: accesos e información | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dispositivos de seguridad y señalización | ¿Se tienen previstos los medios necesarios para impedir que el autobús despliegue el mecanismo de reclinación sobre un obstáculo? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Tiene un sistema de bloqueo que impida el arranque del vehículo durante el arrodillamiento o el despliegue de las ayudas a la subida? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Caso de autobús de piso bajo, ¿el borde más exterior de la plataforma está señalizado en colores vivos fosforescentes – reflectantes? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Si el autobús no es de piso bajo, ¿los bordes exteriores de los escalones se señalizan con colores vivos fosforescentes - reflectantes? |  |  |  |  |  | Sí |

| Información | ¿Dispone de un sistema de megafonía que informa en el interior del vehículo de cada parada? |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En caso afirmativo, ¿dicha información se proporciona con suficiente antelación? |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Dispone de un sistema de megafonía que informa en el exterior del vehículo del número de línea? |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Estas indicaciones figuran escritas en un sistema de rotulación visible? |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿El vehículo tiene una indicación clara y visible del destino de cada servicio? |  |  |  |  | Sí |

| Símbolo Internacional de Accesibilidad | En el caso de tratarse de un autobús accesible, ¿está señalizado con el SIA? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| LISTADO DE AUTOBUSES URBANOS (Hoja 3) |  | L.T3.3 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE AUTOBUSES URBANOS (Hoja 4) |  | L.T3.4 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del vehículo |
| --- |
| Empresa propietaria: | Empresa explotadora: |
| Tipo de vehículo: | Denominación vehículo: | Marca: | Carrocero: |
| Nº de plazas de viajeros: - sentados: - de pie: | Año de matriculación: Año de adquisición: |

| Autobuses urbanos: circulación interior | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dimensiones y diafanidad | Anchura libre de obstáculos del itinerario desde la puerta de acceso hasta el espacio de alojamiento (m.) |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anchura de paso en el área de pasajeros (m.) |  |  |  |  |  | 0,40-0,55 m. |
|  | ¿Hay un espacio libre para giros de 1,50 m. de diámetro? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Altura libre del techo de los pasillos (m.) |  |  |  |  |  | 2,10 m. mín. |
|  | ¿El piso del vehículo tiene algún escalón u obstáculo que impida la libre circulación en su interior? |  |  |  |  |  | No |

| Barras verticales de sujeción | ¿Las barras verticales de sujeción presentan superficie antideslizante? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Tienen colores contrastados? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Diámetro de las barras verticales de sujeción (mm.) |  |  |  |  |  | 30 - 35 mm. |
|  | ¿A cada fila de asientos corresponde, como mínimo, una barra vertical? |  |  |  |  |  | Sí |

| Mecanismos de accionamiento | ¿A qué altura sobre el piso del vehículo se sitúan los mecanismos de accionamiento? (m.) |  |  |  |  |  | 0,80-1,10 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Las señales de aviso en el techo ¿se colocan en lugares visibles tanto para los pasajeros que viajan sentados como para los que lo hacen de pie? |  |  |  |  |  | Sí |

| Pavimento | ¿El suelo del piso del vehículo es antideslizante? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| LISTADO DE AUTOBUSES URBANOS (Hoja 4) |  | L.T3.4 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE AUTOBUSES URBANOS (Hoja 5) |  | L.T3.5 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del vehículo |
| --- |
| Empresa propietaria: | Empresa explotadora: |
| Tipo de vehículo: | Denominación vehículo: | Marca: | Carrocero: |
| Nº de plazas de viajeros: - sentados: - de pie: | Año de matriculación: Año de adquisición: |

| Autobuses urbanos: circulación interior | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Organización y operación | ¿Los pasajeros con movilidad reducida, pueden salir por la puerta de entrada, si ésta se encuentra más próxima a la taquilla de control? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Autobuses urbanos: área de pasajeros | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Area de asientos | Altura de los asientos (m.) |  |  |  |  |  | 0,50 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Separación mínima entre respaldos de asientos (m.) |  |  |  |  |  | 0,75 m. |
|  | Anchura libre de un asiento (m.) |  |  |  |  |  | 0,50 m. mín. |

| Mesas | ¿Existen mesas plegables? |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Altura libre de obstáculos bajo las mesas plegables (m.) |  |  |  |  |  | 0,65 m. |

| Zona de almacenamiento | ¿Existe una zona de almacenamiento para equipajes, sillas y otros útiles de ayuda? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En caso afirmativo, ¿qué dimensiones tiene dicha zona? |  |  |  |  |  | 1,20 x 1,80 m. mín. |
|  | ¿La zona de almacenamiento está combinada con el área de asientos? |  |  |  |  |  | - |

| LISTADO DE AUTOBUSES URBANOS (Hoja 5) |  | L.T3.5 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE AUTOBUSES URBANOS (Hoja 6) |  | L.T3.6 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del vehículo |
| --- |
| Empresa propietaria: | Empresa explotadora: |
| Tipo de vehículo: | Denominación vehículo: | Marca: | Carrocero: |
| Nº de plazas de viajeros: - sentados: - de pie: | Año de matriculación: Año de adquisición: |

| Autobuses urbanos: área de pasajeros | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Reserva de plazas | Número de plazas reservadas para personas con movilidad reducida |  |  |  |  |  | 2 mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dichas plazas ¿están dotadas de cinturón de seguridad? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Estas plazas están ubicadas cerca de las puertas? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Estas plazas están señalizadas adecuadamente |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Disponen de un timbre de aviso de parada en un lugar fácilmente accesible? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Número de espacios de alojamiento reservados para personas usuarias de silla de ruedas |  |  |  |  |  | 2 mín. |
|  | Dichos espacios de alojamiento ¿están colocados según el eje longitudinal del vehículo? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Dichos espacios ¿están dotados de cinturón de seguridad? |  |  |  |  |  | Sí |

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: T.7 - T.8 - T.25 - T.26 - T27 - T.28 - T.29 - T.30 |
| LISTADO DE AUTOBUSES URBANOS (Hoja 6) |  | L.T3.6 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE AUTOBUSES INTERURBANOS (Hoja 1) |  | L.T4.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del vehículo |
| --- |
| Empresa de propietaria: | Empresa explotadora: |
| Tipo de vehículo: | Denominación vehículo: | Marca: | Carrocero: |
| Nº de plazas de viajeros: | Año de matriculación: Año de adquisición: |

| Autobuses interurbanos accesibles * | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Plataforma | ¿El vehículo cuenta con plataforma elevadora automática? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿La plataforma es apta para sillas de ruedas de 0,80 m. de anchura? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿La plataforma dispone de modo de funcionamiento autónomo por parte del usuario? |  |  |  |  |  | Sí |

| Puertas | Anchura libre de las puertas de entrada y salida (m.) |  |  |  |  |  | 1,00 m. mín. al menos una |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Las puertas incorporan barras de sujeción en toda su anchura? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En caso afirmativo, ¿las barras están colocadas a doble altura? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | - Altura inferior (m.) |  |  |  |  |  | 0,70 m. |
|  | - Altura superior (m.) |  |  |  |  |  | 0,90 m. |
|  | ¿Las puertas se señalizan mediante un color vivo o contrastado del resto del autobús? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Las puertas cuentan con dispositivos que las abran automáticamente cuando al cerrarse aprisionen cualquier objeto? |  |  |  |  |  | Sí |

| Reserva de plazas | Número de plazas reservadas para personas con movilidad reducida |  |  |  |  |  | 2 mín. ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Dichas plazas están dotadas de cinturón de seguridad? |  |  |  |  |  | Sí |

*	Este listado es de aplicación a autobuses de transporte interurbano tanto de servicio regular como discrecional de viajeros.

** 	De aplicación a vehículos de nueva adquisición.

| LISTADO DE AUTOBUSES INTERURBANOS (Hoja 1) |  | L.T4.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE AUTOBUSES INTERURBANOS (Hoja 2) |  | L.T4.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del vehículo |
| --- |
| Empresa de propietaria: | Empresa explotadora: |
| Tipo de vehículo: | Denominación vehículo: | Marca: | Carrocero: |
| Nº de plazas de viajeros: | Año de matriculación: Año de adquisición: |

| Autobuses interurbanos accesibles * | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Reserva de plazas | ¿El vehículo dispone de una zona dotada con las guías necesarias para el anclaje de, al menos, dos sillas de ruedas? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La zona habilitada para el transporte de pasajeros en sus sillas de ruedas, ¿dispone de asientos abatibles? |  |  |  |  |  | - |

| Zona de almacenamiento | ¿Existe una zona de almacenamiento para equipajes, sillas y otros útiles de ayuda? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Organización y operación | ¿Se permite que las personas con movilidad reducida puedan desembarcar por la puerta más cercana a las plazas reservadas? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Símbolo Internacional de Accesibilidad | En el caso de tratarse de un autobús accesible, ¿está señalizado con el SIA? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*	Este listado es de aplicación a autobuses de transporte interurbano tanto de servicio regular como discrecional de viajeros.

| Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”. |
| --- |
| Fichas: T.11 - T.12 - T.31 - T.32 |
| LISTADO DE AUTOBUSES INTERURBANOS (Hoja 2) |  | L.T4.2 |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE TAXIS Y VEHICULOS PUBLICOS (Hoja 1) |  | L.T5.1 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del vehículo |
| --- |
| Modalidad de transporte: |
| Tipo de vehículo: | Marca: |
| Nº de plazas de viajeros: |
| Datos de identificación de la entidad titular |
| Denominación: | Persona responsable: |

| Taxis y vehículos públicos | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dispositivos manuales de acceso | ¿Cuál es la altura entre la calzada y el piso del taxi? (cm.) |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿La altura entre la calzada y el piso del taxi es superior a la de los taxis convencionales (caso de los monovolúmenes)? |  |  |  |  |  | - |
|  | En caso afirmativo, ¿se dispone de un escalón suplementario que reduzca esta altura, al menos por una de las puertas? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Dispone el vehículo de elementos para auxiliar el acceso al automóvil? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Dispone de una rampa de apoyo? |  |  |  |  |  | - |
|  | En caso afirmativo, ¿qué pendiente forma dicha rampa con la calzada? (%) |  |  |  |  |  | 17 % máx. |
|  | ¿La rampa soporta el esfuerzo producido por una masa de 250 Kg. situada en el centro de su vano? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Anchura exterior de la rampa (m.) |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |
|  | En el caso de que la rampa esté formada por dos canaletas, ¿cuál es la separación interior entre ellas? (cm.) |  |  |  |  |  | 30 cm. máx. |
|  | Altura de los rebordes exteriores de la rampa (e interiores en caso de canaletas) (cm.) |  |  |  |  |  | 8 cm. mín. |

| LISTADO DE TAXIS Y VEHICULOS PUBLICOS (Hoja 1) |  | L.T5.1 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE TAXIS Y VEHICULOS PUBLICOS (Hoja 2) |  | L.T5.2 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del vehículo |
| --- |
| Modalidad de transporte: |
| Tipo de vehículo: | Marca: |
| Nº de plazas de viajeros: |
| Datos de identificación de la entidad titular |
| Denominación: | Persona responsable: |

| Taxis y vehículos públicos | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Plataformas elevadoras de acceso | ¿Dispone el vehículo de una plataforma elevadora como elemento auxiliar de acceso? |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En caso afirmativo, ¿qué capacidad de carga tiene la plataforma? (Kg.) |  |  |  |  |  | 250 Kg. mín. |
|  | ¿Cuál es el coeficiente de seguridad de la plataforma? |  |  |  |  |  | 1,4 |
|  | La capacidad de carga de la plataforma, ¿está escrita en lugar visible? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | Dimensiones de la plataforma en planta: |  |  | - |
|  | - Anchura (m.) |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |
|  | - Longitud (m.) * |  |  |  |  |  | 1,25 m. mín. |
|  | ¿Cuál es la velocidad lineal de la plataforma en marcha? (m/seg.) |  |  |  |  |  | 0,12 m/seg máx. |
|  | ¿Los pulsadores de marcha son todos de pulsión continua de modo que la plataforma se detenga al dejar de pulsarlos? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Dispone la botonera de un interruptor de parada? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿La plataforma elevadora tiene un doble detector de fin de recorrido en ambos sentidos? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿La plataforma tiene dispositivo automático de desconexión por calentamiento del otor? |  |  |  |  |  | Sí |

*	En la longitud de la plataforma podrán contabilizarse los alerones frontal y trasero.

| LISTADO DE TAXIS Y VEHICULOS PUBLICOS (Hoja 2) |  | L.T5.2 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE TAXIS Y VEHICULOS PUBLICOS (Hoja 3) |  | L.T5.3 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del vehículo |
| --- |
| Modalidad de transporte: |
| Tipo de vehículo: | Marca: |
| Nº de plazas de viajeros: |
| Datos de identificación de la entidad titular |
| Denominación: | Persona responsable: |

| Taxis y vehículos públicos | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Plataformas elevadoras de acceso | ¿La plataforma permite el accionamiento manual, en caso de emergencia, al menos de un descenso? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En caso de descenso manual, ¿la plataforma permite superar al menos el desnivel entre el piso del vehículo y la calzada? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿El piso de la plataforma es antideslizante? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Los bordes vistos de la plataforma llevan pintura fosforescente? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Los bordes frontales de la plataforma disponen de un tope, fijo o móvil? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En caso afirmativo, ¿cuál es la altura de este tope? (cm.) |  |  |  |  |  | 5 cm. mín. |
|  | ¿La plataforma sólo puede subir o bajar si los topes están desplegados? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿Los laterales exteriores de la plataforma tienen reborde? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En caso afirmativo, ¿cuál es la altura de los mismos? (cm.) |  |  |  |  |  | 5 cm. mín. |

| Puertas | Dimensiones del hueco de acceso para personas usuarias de silla de ruedas: |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Altura (m.) |  |  |  |  |  | 1,35 m. mín. |
|  | - Anchura (m.) |  |  |  |  |  | 0,80 m. mín. |

| LISTADO DE TAXIS Y VEHICULOS PUBLICOS (Hoja 3) |  | L.T5.3 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE TAXIS Y VEHICULOS PUBLICOS (Hoja 4) |  | L.T5.4 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del vehículo |
| --- |
| Modalidad de transporte: |
| Tipo de vehículo: | Marca: |
| Nº de plazas de viajeros: |
| Datos de identificación de la entidad titular |
| Denominación: | Persona responsable: |

| Taxis y vehículos públicos | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Puertas | ¿El vehículo dispone de una puerta apta para usuarios en sillas de ruedas sin que tengan que abandonarla para subir o bajar? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Las puertas de acceso a las personas en silla de ruedas, ¿tienen un dispositivo de enclavamiento que impida el cierre fortuito durante la operación de entrada/salida? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En las puertas abatibles de eje vertical, ¿cuál es el ángulo de apertura de las mismas? |  |  |  |  |  | 90 º mín. |

| Disposición y acondicionamiento interior | ¿El vehículo dispone en su interior de espacio suficiente para alojar como mínimo a un pasajero en silla de ruedas? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensiones del espacio interior habilitado para cada pasajero en silla de ruedas: |  |  | - |
|  | - Longitud (m.) |  |  |  |  |  | 1,20 m. |
|  | - Anchura (m.) |  |  |  |  |  | 0,80 m. |
|  | Altura libre interior del vehículo en la zona correspondiente a cada pasajero en silla de ruedas. (m.) * |  |  |  |  |  | 1,40 m. mín. |
|  | ¿El espacio acondicionado para un pasajero en su silla de ruedas le permite viajar en el sentido de la marcha? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿El pasajero en silla de ruedas en posición de marcha está colocado transversalmente al eje longitudinal del vehículo? |  |  |  |  |  | No |

*	Medida sobre un círculo de diámetro mínimo 0,80 m., con centro sobre la cabeza del pasajero en su silla de ruedas, ubicada en el lugar asignado.

| LISTADO DE TAXIS Y VEHICULOS PUBLICOS (Hoja 4) |  | L.T5.4 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE TAXIS Y VEHICULOS PUBLICOS (Hoja 5) |  | L.T5.5 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del vehículo |
| --- |
| Modalidad de transporte: |
| Tipo de vehículo: | Marca: |
| Nº de plazas de viajeros: |
| Datos de identificación de la entidad titular |
| Denominación: | Persona responsable: |

| Taxis y vehículos públicos | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Anclajes y otros dispositivos de seguridad | ¿El vehículo tiene un dispositivo de anclaje para la silla de ruedas? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En caso afirmativo, ¿el dispositivo de anclaje soporta los esfuerzos de tracción, torsión y flexión a que puede exponerse la silla de ruedas? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿El dispositivo de anclaje evita asimismo los movimientos de traslación y giro de la silla de ruedas? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿El anclaje se sujeta a la silla de ruedas por elementos de su chasis? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | ¿El anclaje se sujeta a la silla de ruedas por elementos fácilmente deformables, como las ruedas? |  |  |  |  |  | No |
|  | ¿El anclaje se sujeta al chasis o bastidor del automóvil? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | El pasajero en su silla de ruedas, ¿dispone de un elemento de retención (cinturón de seguridad)? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | El pasajero en su silla de ruedas, ¿dispone de un reposacabezas? |  |  |  |  |  | Sí |
|  | En caso afirmativo, el reposacabezas: |  |  | - |
|  | - ¿Es fijo? |  |  |  |  |  | Sí * |
|  | - ¿Es desmontable? |  |  |  |  |  | Sí * |

*	Se trata de requisitos alternativos.

| LISTADO DE TAXIS Y VEHICULOS PUBLICOS (Hoja 5) |  | L.T5.5 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR:

| LISTADO DE TAXIS Y VEHICULOS PUBLICOS (Hoja 6) |  | L.T5.6 |
| --- | --- | --- |

| Datos de identificación del vehículo |
| --- |
| Modalidad de transporte: |
| Tipo de vehículo: | Marca: |
| Nº de plazas de viajeros: |
| Datos de identificación de la entidad titular |
| Denominación: | Persona responsable: |

| Taxis y vehículos públicos | Sí | No | Nº | Medida |  | Según Normativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Asideros | ¿Existen asideros adecuadamente situados en el acceso al vehículo para facilitar las operaciones de entrada y salida? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¿Existen asideros adecuadamente situados en el interior del vehículo para facilitar las operaciones de sentarse y levantarse? |  |  |  |  |  | Sí |

| Símbolo Internacional de Accesibilidad | En el caso de tratarse de un vehículo accesible ¿está señalizado con el SIA? |  |  |  |  |  | Sí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Véase “Manual de Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha”.

Fichas: T.9 - T.10 - T.33 - T.34 - T.35 - T.36

| LISTADO DE TAXIS Y VEHICULOS PUBLICOS (Hoja 6) |  | L.T5.6 |
| --- | --- | --- |

CROQUIS DE SITUACION

DATOS COMPLEMENTARIOS

FECHA:

CUMPLIMENTADO POR: